CAPITULO 5

- Situación actual de las redes de EMELNORTE S.A.

  - Situación actual de la red de datos

    - Diseño

    - Equipos que se administran en la red LAN

      - Switches

      - Servidores

    - Diagrama Lógico de la red LAN

    - Diagrama red MAN

  - Situación actual de la red telefónica

    - Central Telefónica

      - Capacidad de Líneas Telefónicas

      - Características

    - Diagrama

  - Análisis de la situación de la red de voz

- Situación actual de las redes de EMELNORTE S.A.

Es importante analizar en que situación se encuentra las redes de la empresa tanto la red de datos de la LAN y WAN, como la red de telefonía ya que cabe destacar que para la integración de las redes es necesario su análisis, ya que va hacer una red en la que se van a poder implementar aplicaciones que requieran ancho de banda o sea aplicaciones en tiempo real como por ejemplo la voz.

  - Situación actual de la red de datos

Es necesario que se realice la descripción de la situación actual en que se encuentra la red de datos de la empresa, ya que depende de la calidad de servicio que dé esta para implementar el proyecto en curso, mas adelante se hará el análisis de la situación en la que se encuentra.

    - Diseño

Figura 5.1. Diagrama Lógico de la Red WAN

EMELNORTE S.A. cuenta en la ciudad de Ibarra con dos puntos de recaudación propios (existen otros puntos de recaudación por convenios por ejemplo: Banco del Pacífico) en el edificio matriz y la agencia sur, cuenta con dos (2) subestaciones, una bodega y el despacho de carga.

Actualmente la situación de la red de datos de la empresa en la ciudad de Ibarra con puntos de recaudación y subestaciones es como se indica en el diagrama 5.1, todas las agencias acceden al sistema comercial y aplicaciones de facturación y recaudación para realizar actividades como: cobro de planillas, consultas de lectura, contratos de servicios. La empresa cuenta con cuentas de correo electrónico interno para el edificio matriz y la agencia Sur. Estas aplicaciones funcionan en el edificio matriz, al cual acceden mediante conexión dial up a una velocidad de transmisión de 33.6 kbps, como es el caso de la agencia sur,  de la misma forma se realiza la conexión hacia la bodega, y al despacho de carga, actualmente no existe conexión hacia las subestaciones tanto de El Retorno como de San Agustín.

Toda la información se centra en el edificio matriz, por cuanto todos los equipos como servidores, ruteadores, switch, MODEM  se encuentra en el Departamento de Sistemas, esta información se transmite entre agencias, puntos de cobro y bodega con el edificio matriz, esto se da por que cuentan con una base de datos centralizada.

    - Equipos que se administran en la red LAN

Se detallan a continuación características de los switch que se administran en la red LAN de EMELNORTE S.A.

| EQUIPO | CANTIDAD | Nro. PUERTOS | VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 3Com Super Stack Switch 4900 | 1 | 12 con crecimiento 6 de fibra optica | 12 de 10/100/1000 |
| 3Com Super Stack Switch 3226 | 1 | 26 | 24 de 10/100 y 2 de 10/100/1000 |
| 3Com Super Stack Switch 3250 | 1 | 50 | 48 de 10/100 y 2 de 10/100/1000 |
| 3Com Super Stack Switch 4250T | 1 | 50 | 48 puertos PLUS y 2 puertos integrados de 10/100/1000 |
| 3Com Super Stack Switch 3300 SM | 2 | 24 | 24 de 10/100 |
| 3Com Super Stack Switch 3300 TM | 1 | 24 | 24 de 10/100 |

| EQUIPO | ESTANDARES | CAPAS DE TRABAJO | QoS |
| --- | --- | --- | --- |
| 3Com Super Snack Switch 4900 | 802.1Q VLAN, 802.1p | Capa 2 y 3 | si |
| 3Com Super Snack Switch 3226 | 802.1X | Capa 2 y 3 | no |
| 3Com Super Snack Switch 3250 | 802.1X | Capa 2 y 3 | no |
| 3Com Super Stack Switch 4250T | 802.1Q VLAN, 802.1p | Capa 2 | no |
| 3Com Super Stack Switch 3300 SM | 802.1D, 802.1Q VLAN, 802.1p | Capa 2 | no |
| 3Com Super Stack Switch 3300 TM | 802.1D, 802.1Q VLAN, 802.1p | Capa 2 | no |

Es importante que conozcamos como es la interconexión entre los equipos activos como son sus características para poder evaluar la red.

5.1.2.1. Switches

A continuación se muestra el diagrama de la interconexión de los switch y los servidores en la red LAN.

En el diagrama de los switch se indica el switch principal (núcleo) al que se conectan el resto de switch, el switch principal es 3Com SuperStack 4900.

A continuación se muestra en la figura 5.2. como esta actualmente la interconexión de los switch.

Figura 5.2. Conexión de Switch en la red LAN

5.1.2.2. Servidores

A continuación se indica la lista de servidores que tiene actualmente EMELNORTE S.A. y que función cumple dentro de la red.

| Nombre de Servidor | Descripción |
| --- | --- |
| Compaq Alpha Server | Servidor de BDD |
| Digital | Servidor de contingencia de BDD |
| HP Ml3503g | Servidor de dominio principal |
| Pe1600 | Servidor de contingencia de dominio |

En la figura 5.3 se muestra como es la comunicación y la conexión de los servidores.

Figura 5.3. Conexión de Servidores en la red LAN

    - Diagrama Lógico de la Red LAN

Red LAN EMELNORTE S.A.

La empresa tiene actualmente tres (3) racks distribuidos, el primero en el Centro de Procesamiento de Datos, el segundo en el departamento de Medidores y el tercero en la Unidad de Pérdidas, los tres racks tienen una conexión con cable fibra óptica para los datos y cable multipar para lo que es la conexión telefónica (extensiones).

En el edificio matriz de EMELNORTE S.A. el cableado es de categoría 6, en la red se divide en tres (3) VLANS las mismas que se distribuyen una para usuarios de Sistemas, otra para usuarios de Comercial y la última para usuarios de Emelnorte en general, estas VLANS se crearon por política de seguridad interna.

    - Diagrama Red MAN

Diagrama Lógico de la Red Metropolitana Actual (Ciudad de Ibarra), en el diagrama se indica lo que es EMELNORTE S.A. el edificio matriz, la sucursal que es conocida como Agencia Sur y la Bodega con el Despacho de Carga.

Se indica como es la comunicación de las Agencias con el edificio Matriz de la empresa.

  - Situación actual de la red telefónica

Es necesario que en una empresa como es EMELNORTE S.A. que crece tanto en personal como en abonados, se realice una descripción de la red telefónica para más adelante poder analizar la situación en la que se encuentre.

    - Central Telefónica

Al momento EMELNORTE S.A. ha venido utilizando la central telefónica  modelo Sistema, ALCATEL 4100, como se muestra en la figura 5.4.

Figura 5.4. Central Telefónica ALCATEL 4100

      - Capacidad de Líneas Telefónicas

Actualmente la central telefónica tiene capacidad para:

| Descripción | Cantidad |
| --- | --- |
| Líneas telefónicas actuales | 20 |
| Troncales telefónicas | 16 |
| Extensiones telefónicas | 64 |

      - Características

Las características técnicas de la central telefónica se presentan a continuación:

Físicas

La central telefónica cuenta con:

- Ocho tarjetas de ocho extensiones cada una (2 hilos)

- Dos tarjetas de ocho líneas digitales (4 hilos)

Figura 5.5. Número de líneas en la central telefónica

Tecnología

La tecnología que utiliza la central telefónica es:

- Sistema de conmutación digital

El sistema de conmutación digital ha de ser capaz, por medio de una señal que recibe, de detectar qué circuitos se requieren conectar y realizar esta conexión de una manera inmediata y con total seguridad.

- Matriz no bloqueante para un tráfico sin límites

La matriz no bloqueante se caracterizan por la coexistencia de caminos simultáneos entre los puertos de entrada y salida con lo que se logra el no bloqueo interno.

- Programación en el aparato o en un PC, con salvado y telegestión.

Cabe destacar que la central telefónica solo almacena las llamadas salientes.

    - Diagrama

El diagrama que se presenta a continuación detalla la forma de conexión telefónica en la actualidad.

Figura 5.6. Conexión física de la central con las líneas telefónicas

  - Análisis de la situación de la red de voz

A partir de la descripción de la situación actual  de la red de datos y telefonía, se realiza el análisis, presentándose algunos problemas como son:

- La central telefónica actual no abastece con las líneas telefónicas necesarias, ya que EMELNORTE S.A. es una empresa en crecimiento constante.

- Por el número de abonados, cantidad de clientes y necesidades se requiere de aplicaciones de atención al cliente, como por ejemplo aplicaciones de IVR, lo que se hace imposible con la tecnología que se cuenta.

- Las grandes cantidades por facturas telefónicas, por que no se lleva una política telefónica interna con los empleados de la empresa.

Otro problema que se da es el consumo excesivo de telefonía ya que la empresa no cuenta con políticas de uso por telefonía. A continuación se registra los valores de consumo por número telefónico y un total en la cuidad de Ibarra.

El valor de consumo mensual de cada número telefónico es un promedio mensual del año en curso; los números telefónicos son solo de la ciudad de Ibarra (edificio matriz, agencia sur, subestaciones).

| Conexiones Telefónicas |
| --- |
| Ubicación: Ciudad de Ibarra |
| Nro Teléfono | Descripción | Consumo Promedio Mensual |
|  | Recaudación | 82,21 |
|  | Auditoria | 124,04 |
|  | Ibarra – Conmutador | 43,89 |
|  | Ibarra – Conmutador | 64,07 |
|  | Ibarra – Conmutador | 129,00 |
|  | Ibarra – Conmutador | 168,38 |
|  | Ibarra – Conmutador | 334,38 |
|  | Unidad de Perdidas | 37,40 |
|  | S/E - El Retorno | 51,07 |
|  | Fiscalicalización | 37,44 |
|  | Dirección Relaciones Industriales | 52,01 |
|  | Dirección Centro de Cómputo | 27,67 |
|  | Gerencia | 57,64 |
|  | Fax Adquisiciones | 47,31 |
|  | Ibarra – Conmutador | 67,93 |
|  | S/E - Central Diesel | 159,00 |
|  | Central Diesel | 168,96 |
|  | Sede Social | 42,20 |
|  | Ibarra – Conmutador | 107,53 |
|  | Dirección Distribución/Generación | 93,78 |
|  | Secretaria Gerencia | 161,95 |
|  | Dirección Comercial | 66,73 |
|  | Dirección Financiera | 76,22 |
|  | Fax Gerencia | 16,15 |
|  | Bodega | 108,53 |
|  | Sede Sindical | 26,34 |
|  | Fax Secretaria Gerencia | 48,66 |
|  | Centro de computo | 51,30 |
|  | Internet Comercial | 44,31 |
|  | Generación | 322,96 |
|  | S/E - San Agustín | 20,83 |
|  | S/E – Alpachaca | 55,50 |
|  | Sistemas – Internet | 15,24 |
|  | Sistemas – IVR | 7,87 |
|  | Sistemas – Proxy | 17,07 |
|  | Sistemas – admin. | 17,07 |
|  | Sistemas - Internet Planif. | 33,89 |
|  | Sistemas – Pruebas | 23,22 |
|  | Sistemas – Respaldo | 22,58 |
|  | Agencia – Sur | 191,66 |
|  | Sumatoria | 3223,99 |

Nota: Los números telefónicos no se han registrado en la tabla por políticas de seguridad.

A continuación se presenta un gráfico comparando el consumo por tarifación telefónica que actualmente existe en la empresa, tomando en cuenta a todas las agencias y puntos de recaudación. En el gráfico se demuestra que en lugar donde existe más consumo es en la ciudad de Ibarra.

GLOSARIO

Conexión Dial up: Es una conexión que utiliza líneas telefónicas conmutadas o de discado, mediante MODEM colocados a cada extremo.

# Footnotes

Conexión Dial up: Es una conexión que utiliza líneas telefónicas conmutadas o de discado, madiante modems colocados a cada extremo.