## Slide 1: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE ESCUELA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA EL CENTRO DE FAENAMIENTO EN EL CANTÓN ESPEJO

## Slide 2: CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN.
OBJETIVO GENERAL.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Los mataderos constituyen el primer eslabón de la industria cárnica.
Hoy en día, los mataderos están altamente tecnificados y para su adecuado diseño e implementación se requiere no sólo el conocimiento de la tecnología e ingeniería necesaria.
El término “matadero” se utiliza a toda construcción que posee las instalaciones necesarias para realizar el sacrificio y faenado del ganado de abasto.
La finalidad de un matadero es producir carne preparada de manera higiénica mediante la manipulación humana de los animales en lo que respecta al empleo de técnicas higiénicas para el sacrificio de los animales.
Actualmente en el Ecuador las técnicas de faenamiento de ganado están siendo controladas, esto se debe al interés del gobierno de mejorar la infraestructura, tecnología, cultura sanitaria y alimenticia.

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
El reglamento de la Ley de Mataderos, tiene por objeto establecer las normas que regulan la construcción…..
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación………
Todos los establecimientos donde se faenen animales, elaboren alimentos están obligados a desarrollar Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), que describan los métodos de saneamiento diario a ser cumplidos por el establecimiento.
Se ha visto que en la actualidad los entes reguladores del control sanitario de las plantas procesadoras en la industria cárnica, están haciendo cumplir la normativa para reducir los riesgos en la salud del consumidor…….

## Slide 5: OBJETIVOS
GENERAL.
Elaborar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para el Centro de Faenamiento en el Cantón Espejo.
ESPECÍFICOS.
Realizar una auditoría de BPM’s al Centro de Faenamiento en el Cantón espejo.
Elaborar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura BPM’s para el Centro de Faenamiento en el Cantón Espejo.
Capacitar para el personal manipulador en cuanto a BPM’s.

## Slide 6: CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA.
GENERALIDADES.
MANUAL DE BPMʼs.
El Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) es un documento que contiene normas y registros que describen la forma correcta de realizar todas las actividades y operaciones de proceso de producción, para producir y expender alimentos con higiene adecuada, inocuos y de calidad para el consumidor (cliente).
CAMPO DE APLICACIÓN.
En función de la cadena productiva.
En función de cada división, área o empresa productiva.
PUNTOS DE CONTROL.
CONTENIDO DE UN MANUAL DE BPMʼs.

## Slide 7: CAPÍTULO II
Indicaciones generales de la empresa.
Descripción Técnico Sanitario.
Programas Prerrequisitos.
Formatos de Procedimientos.
Formatos de Recomendaciones.
Formatos de Inspecciones.
Información Complementaria para cada programa.
Glosario.
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM).
Establecimiento: proyecto y construcción de instalaciones.
Establecimiento: mantención.
Higiene personal y requisitos sanitarios.

## Slide 8: CAPÍTULO II
Establecimiento: requisitos en la elaboración.
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.
En resumen la implantación de las Buenas Prácticas de Manufactura, abarca disposiciones generales y específicas para la operación de una empresa en cuanto a la higiene para la carne, infraestructura, higiene personal, limpieza de las instalaciones, prácticas de manejo y control de productos alimenticios con el fin de garantizar la calidad de los mismos y reducir los riesgos de la Salud del consumidor.
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESTÁNDARES DE SANITIZACIÓN (POES).
Los Procedimientos Operacionales Estándares de Sanitización definen claramente los pasos a seguir para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza y desinfección. Precisa el cómo hacerlo, con qué, cuándo y quién.

## Slide 9: CAPÍTULO II
TIPOS DE POES.
ÁREAS DE ENFOQUE DE LOS POES.
FUNCIÓN DE LOS POES.
IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.
PAUTA DE EVALUACIÓN OFICIAL POR ÁREAS.
Eficiente.
Incompleto.
Ineficiente.

## Slide 10: CAPÍTULO II
BIENESTAR ANIMAL.
GENERALIDADES.
TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS.
PREPARACIÓN DE LOS ANIMALES PARA EL SACRIFICIO.
FAENAMIENTO DE GANADO BOVINO Y PORCINO.
TRANSPORTE A SACRIFICIO.
Pérdida de peso.
Enfermedades.
Accidentes, traumatismos.
Muertes.
RECEPCIÓN DEL GANADO.
Desembarque.
Conducción y estadía en los corrales.

## Slide 11: CAPÍTULO II
Inspección ante-mortem.
SACRIFICIO DEL GANADO.
Aturdimiento.
Degüello o sangría.
PROCESO DE FAENAMIENTO DE GANADO BOVINO.
Corte de la cabeza y los cuernos.
Ligado del esófago.
Corte de las extremidades anteriores y posteriores.
Corte del recto.
Desuello.
Corte del esternón.
Evisceración.
Corte de la canal.

## Slide 12: CAPÍTULO II
Inspección post-mortem.
Lavado de la canal.
Lavado de las vísceras.
Pesaje y clasificación de la canal.
Sellado e identificación.
Almacenamiento de la canal.
PROCESO DE FAENAMIENTO DE GANADO PORCINO.
Escaldado.
Depilado Mecánico.
Izado.
Depilado Manual.
Flameado.
Corte del Esternón.
Evisceración.

## Slide 13: CAPÍTULO II
Inspección post-morten.
Lavado de las vísceras.
Lavado de la canal.
Sellado de la canal.
Pesaje.
Refrigeración.
LOS SUBPRODUCTOS.
COMESTIBLES.
Vísceras blancas y rojas, cabeza
Huesos
Grasas
Sangre
Residuos de la matanza

## Slide 14: CAPÍTULO II
NO COMESTIBLES.
Pieles
Cuernos
Pezuñas
Contenido ruminal
OPOTERÁPICOS.
Páncreas (insulina)
Timo (tiroxina)
Hipófisis (ATH)
Adrenales (adrenalina)

## Slide 15: CAPÍTULO II
REFRIGERACIÓN DE LAS CANALES.
Estas temperaturas se alcanzan en 24 horas para animales pequeños y 36 horas para animales grandes.
Algunas observaciones respecto a la refrigeración de la carne que deben ser consideradas son las siguientes:
ESPECIE ANIMAL | TEMPERATURA ºC
Canal de Bovino de 200 Kg | 5 – 7
Canal de Bovino de 300 Kg | 8 – 10
Canal de Bovino de 400 Kg | 10 – 13
Canal de Cerdo, Ternera y Cordero | 1 – 2

## Slide 16: CAPÍTULO II
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA.
Tanto en alimentos humanos, como en alimentación de animales destinados al consumo humano, la responsabilidad de mantener la inocuidad y de prevenir el deterioro de los mismos recae fundamentalmente sobre el productor o fabricante de los alimentos.
Con el fin de evitar daños en la salud del consumidor se han desarrollado sistemas que se basan en normas legales, programas de cumplimiento de estas normas para retirar dichos productos del mercado y sanciones para las partes responsables después de los hechos.
La inocuidad es uno de los factores primordiales de los alimentos, que influye directamente en la calidad de vida de los seres humanos.
PRINCIPIOS GENERALES DE LA HIGIENE DE LA CARNE.

## Slide 17: CAPÍTULO II
INSTALACIONES.
Uno de los elementos más importantes dentro de las BPM son las instalaciones. Estas facilitan el proceso de condiciones higiénicas y en un entorno cómodo y propicio para el trabajo.
EQUIPOS Y UTENSILIOS.
Se enfatiza en su capacidad de ser limpiados y debido a que el prevenir la contaminación microbiana es crucial, se enumeran los requisitos para los equipos que se utilizan, con el fin de evitar o controlar el crecimiento de los microorganismos.
REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN.
EL PERSONAL.
Las prácticas de higiene del personal deben de abarcar el aseo adecuado del personal, como baño diario, uso de desodorante, utilización de uniforme, correcto lavado de manos, remoción de maquillaje, joyas y otros objetos, esto con el fin de proteger una posible contaminación al producto.

## Slide 18: CAPÍTULO II
La capacitación del personal juega un papel fundamental en la implementación y desarrollo de las BPM. Se debe desarrollar una capacitación de acuerdo a las necesidades de la empresa y el puesto del operario. Toda capacitación debe de estar debidamente planificada y documentada con el fin del éxito de la misma.
MATERIA PRIMA E INSUMOS.
La recepción de materia prima es de las principales etapas que deben ser analizadas minuciosamente con el fin de obtener un producto inocuo.
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN.
Se deben seguir procedimientos de producción validados en instalaciones adecuadas utilizando materias primas adecuadas que aseguren la calidad e inocuidad del producto final. Antes de la producción debe asegurarse la limpieza y buen estado de las instalaciones y equipos a utilizar.

## Slide 19: CAPÍTULO II
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
Para el transporte de productos o materias primas se debe asegurar que las condiciones sean las adecuadas protegiendo al alimento de una posible contaminación. El producto no debe ser transportado junto con sustancias que puedan contaminar.
GARANTIA DE CALIDAD.
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD.
Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, almacenamiento y distribución de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad apropiados de tal manera que todos los alimentos al final de las etapas sean aptos para el consumo.
Además se debe disponer de la documentación donde se especifiquen claramente los procedimientos y protocolos de uso de los equipos e instalaciones. Deben existir registros y procedimientos claros de limpieza y mantenimiento de equipos, que incluya un control de plagas donde se considere necesario.

## Slide 20: CAPÍTULO III
MATERIALES Y MÉTODOS.
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.
El trabajo realizado es de aplicación práctica y está relacionado con el análisis y desarrollo de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, el mismo que fue elaborado en el Centro de Faenamiento del Cantón Espejo, ubicado en la ciudad de El Ángel, Cantón Espejo, Provincia del Carchi.
Altitud | 2989 m.s.n.m.
Clima | Frío Andino
Temperatura | 10°C - 15°C
Extensión | 549,01 Km²
Latitud | 0,619363
Longitud | -77,9389

## Slide 21: CAPÍTULO III
El desarrollo de este proyecto inició con la recopilación de la siguiente información:
Visita de 30 días en horarios de faenamiento y recepción de animales para ver el funcionamiento.
Infraestructura, instalaciones, equipos y personal que labora en el centro de faenamiento.
Actividades del proceso de faenamiento.
Entrevista con el personal del centro de faenamiento a nivel administrativo y de operarios.
DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MATADEROS, EL REGLAMENTO DE BPM Y EL CODEX ALIMENTARIUS.
El diagnóstico inicial del Centro de Faenamiento del Cantón Espejo, se realizó mediante el uso de una Lista de Verificación basada en los distintos artículos y normativas que se exigen en la Ley de Mataderos (1996) Registro Oficial Nº 969,

## Slide 22: CAPÍTULO III
el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura (2002) Registro Oficial Nº 696, y el Codex Alimentarius CAC/RCP 58-2005, misma que permite evaluar los aspectos relacionados a:
Transporte del ganado a sacrificio.
Estructura, diseño e higiene de las instalaciones con uso de POES.
Equipos y utensilios.
Personal.
Recepción e higiene de materias primas.
Control del proceso de producción.
Almacenamiento y transporte del producto terminado.
ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA EL CENTRO DE FAENAMIENTO EN EL CANTÓN ESPEJO.

## Slide 23: CAPÍTULO III
ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL MANIPULADOR.
MATERIALES Y EQUIPOS.
Se utilizó material legislativo (Normas INEN, Decreto Presidencial 3253), material bibliográfico (libros, revistas, manuales, internet, etc.) y todo lo referente a material de oficina (hojas, computador, impresora, etc.)

## Slide 24: CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUCIONES.
El Centro de Faenamiento cuenta con 2 empleados en el área administrativa y técnica (administrador y médico veterinario), 4 operarios y 1 chofer.
El Centro de Faenamiento en la actualidad dispone con las siguientes instalaciones:
Instalaciones utilizadas en el faenamiento de ganado: corralas para la recepción y estancia del ganado bovino, corrales para la recepción y estancia del ganado porcino, área de descarga tanto para bovinos y porcinos, patio de maniobras, planta para el faenamiento de bovinos y porcinos, área de lavado de vísceras, cuarto frío, área para patas cabezas y cueros.
Otras instalaciones: oficina administrativa, oficina para el médico veterinario, guardianía y cuartos no utilizados.

## Slide 25: CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA AUDITORIA EFECTUADA AL CENTRO DE FAENAMIENTO EN EL CANTÓN ESPEJO.
LISTA DE VERIFICACIÓN INICIAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, BASADO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE MATADEROS, REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y EL CODEX ALIMENTARIUS.

## Slide 26: CAPÍTULO IV
.
REG. | ART. |  | Consideración a evaluar | C/N.C |  | Observaciones
Establecimiento e Instalaciones |  |  |  |  |  | 
L.M. | 8a | El camal, se encuentra alejado de centros poblados, por lo menos a 1Km de distancia, con vías que garanticen el fácil acceso. |  | N.C. | Se encuentra dentro de la urbe. | 
 | 8a | No debe existir en sus alrededores focos de insalubridad ambiental. |  | C. |  | 
 | 8c | La planta está controlada de tal manera que se impida el ingreso de personas, animales y vehículos sin la respectiva autorización. |  | C. |  | 
 | 8d | Existe un patio para maniobras de vehículos, rampas para carga y descarga de animales, con instalaciones para la limpieza y desinfección. |  | C. |  | 
 | 8d | Se dispone de una sala de matanza de emergencia o Matadero Sanitario. |  | N.C. | Inexistencia total. | 
 | 8e | La obra civil contempla la separación de las zonas limpias, intermedias y sucias. |  | N.C. | No existe una separación entre zona limpia e intermedia. | 
 | 8e | Existen salas independientes para la recolección y lavado de vísceras, pieles, cabezas y patas. |  | C. |  | 
 | 8e | Cuenta con un área de oreo de las canales. |  | C. |  | 
 | 8e | Existe un área destinada para la refrigeración de canales. |  | C. |  | 
 | 8f | Dispone de un laboratorio general y ambulante. |  | N.C. | No existe. | 
 | 8f | Existen oficinas para la administración. |  | C. |  | 
 | 8f | Existen oficinas para el servicio veterinario. |  | C. |  | 
 | 8f | El camal dispone de una bodega. |  | C. |  | 

## Slide 27: CAPÍTULO IV
.
REG. | ART. | Consideración a evaluar | C/N.C | Observaciones | 
L.M. | 8f | Posee un horno crematorio. | N.C. | No existe. | 
B.P.M. | 3b | El diseño y distribución permite el mantenimiento, limpieza y desinfección apropiada. | C. |  | 
 | 3d | Que facilite un control efectivo de plagas y se dificulte el acceso y refugio de las mismas. | C. |  | 
 | 5a | Se ofrece protección contra el polvo, materias extrañas, insectos aves y otros elementos del ambiente externo. | C. |  | 
 | 6a | Las diferentes áreas se encuentran señalizadas. | C. |  | 
 | 6c | En caso de utilizarse elementos inflamables, estos se encuentran alejados de la planta. | N.C. | El gas para el flameado se encuentra a 50m del área de proceso. | 
C.A. | 64 | Las zonas de insensibilización y sangrado se encuentran separadas de la zona de faenado. | C. |  | 
 | 65 | La zona de escaldado está separado de la zona de faenado. | C. |  | 
 | 68 | Existe una sala separada para el faenamiento de ganado porcino. | N.C. | Se encuentra en la misma nave pero en líneas de rielería separadas. | 
 | 74 | Las instalaciones permiten un avance continuo de los cuerpos, canales y otras partes para prevenir la contaminación cruzada. | C. |  | 
 | 75 | Las salas de faenamiento están equipadas con instalaciones para lavarse las manos. | N.C. | No existen lava manos, pero si salidas de agua. | 
Pisos, paredes, techos y drenajes. |  |  |  |  | 
L.M. | 8e | Paredes de material impermeable, pisos antideslizantes, de fácil limpieza y desinfección. | C. |  | 
B.P.M. | 6IIc | Existen trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para su limpieza. | N.C. | Inexistente. | 

## Slide 28: CAPÍTULO IV
.
REG. | ART. | Consideración a evaluar | C/N.C | Observaciones | 
B.P.M. | 6IId | En áreas críticas los ángulos que forman las paredes y el piso son de forma cóncava para facilitar su limpieza. | C. |  | 
 | 6IIe | Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al techo, deben terminar en ángulo para evitar el depósito de polvo. | N.C. | Las paredes terminan en ángulo recto. | 
 | 6IIf | Los techos están construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, y además se facilite la limpieza y mantenimiento. | N.C. | Para la limpieza es difícil el acceso por la altura. | 
C.A. | 68 | Los suelos tienen una inclinación suficiente que permita el desagüe de los líquidos. | C. |  | 
Ventanas, puertas y otras aberturas. |  |  |  |  | 
B.P.M. | 6IIIa | Las ventanas y otras aberturas en las paredes están construidas de manera que se evite la acumulación de polvo o cualquier suciedad. | N.C. | En las ventanas en la parte inferior si se acumula el polvo. | 
 | 6IIIb | Las ventanas si tienen vidrio, deben adosarse una película protectora que evite la proyección de partículas en caso de rotura. | N.C. | Inexistente. | 
 | 6IIe | Las áreas que los alimentos estén expuestos, no deben tener puertas de acceso directo, cuando el acceso sea necesario se utiliza doble puerta. | N.C. | Inexistente la doble puerta. | 
Escaleras y estructuras complementarias (rampas y plataformas) |  |  |  |  | 
B.P.M. | 6IVa | Están ubicadas y construidas de manera que no causen contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de la planta. | C. |  | 
 | 6IVb | Deben ser de material durable, fácil de limpiar y mantener. | C. |  | 

## Slide 29: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar | C/N.C | Observaciones | 
B.P.M. | 6IVc | Las estructuras complementarias, tienen elementos de protección y las estructuras tienen barreras a cada lado. | N.C. | Las plataformas de transferencia y pre descuerado no disponen barreras a cada lado. | 
Iluminación y ventilación. |  |  |  |  | 
B.P.M. | 6V | Las lámparas y accesorios son de tipo de seguridad, están protegidos para evitar la contaminación de la carne en caso de rotura. | C. |  | 
 | 6VIId | La abertura para circulación de aire deben estar protegidas por mallas. | N.C. | Inexistente. | 
C.A. | 68 | La iluminación natural o artificial es de calidad e intensidad requeridas para la ejecución higiénica y efectiva de las actividades. | C. |  | 
 | 77 | La ventilación es adecuada al fin de evitar el calor, el vapor y la condensación excesiva. | C. |  | 
Instalaciones sanitarias |  |  |  |  | 
B.P.M. | 6IXa | Se dispone de servicios higiénicos, en cantidad suficiente e independiente para hombres y mujeres. | C. |  | 
 | 6IXa | Se dispone de duchas para los trabajadores. | C. |  | 
 | 6IXa | Se dispone de vestidores. | C. |  | 
 | 6IXb | Las áreas de servicios higiénicos, las duchas y vestidores, no deben tener acceso directo a las áreas de producción | C. |  | 
 | 6IXc | Los servicios sanitarios deben estar dotados de un dispensador de jabón, papel higiénico y equipos para el secado de las manos. | N.C. | Inexistente. | 

## Slide 30: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar | C/N.C | Observaciones | 
B.P.M. | 6Ixe | Son mantenidas perfectamente limpias. | C. |  | 
 | 6IXf | Existen avisos al personal sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de usar los servicios sanitarios y antes de reiniciar sus actividades. | N.C. | Inexistente. | 
Suministro de agua y energía eléctrica. |  |  |  |  | 
L.M. | 8b | Se dispone de una red de agua potable en cantidad y calidad para el consumo y las requeridas por cada cabeza de ganado. | C. |  | 
 | 8b | Se dispone de agua caliente. | N.C. | No existe caldero para su producción. | 
 | 8b | Deben existir sistemas de aprovisionamiento de energía eléctrica ya sea de una red pública o de un generador de emergencia propio del matadero. | C. |  | 
B.P.M. | 7Ia | El suministro de agua dispondrá de mecanismos para garantizar la temperatura y presión requeridas en el proceso, la limpieza y desinfección efectiva. | C. |  | 
Disposición de desechos líquidos y sólidos |  |  |  |  | 
L.M. | 8b | Existe un sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas. | C. |  | 
 | 8b | Se debe contar con un sistema adecuado de recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos. | C. |  | 
 | 8e | Existen canales de desagüe y recolección de sangre. | C. |  | 
 | 8f | Se dispone de un tanque para tratamiento de aguas servidas. | C. |  | 
B.P.M. | 7IVc | Los residuos sólidos son removidos frecuentemente del área de producción. | C. |  | 

## Slide 31: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar |  | C/N.C | Observaciones | 
B.P.M. | 7IVd | Las áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las de producción y en sitios alejados de la misma. | C. |  |  | 
Equipos y utensilios. |  |  |  |  |  | 
L.M. | 8g | Existe un sistema de carriles aéreos y tecles elevadores a lo largo de todo el proceso de faenamiento según la especie. | C. |  |  | 
 | 8g | El camal cuenta con cisternas, bombas de presión y caldero de vapor. | N.C. |  | Inexistente. | 
 | 8g | La planta cuenta con una tina de escaldado para cerdos, sierras eléctricas, carretillas y equipos para la movilización y el lavado de vísceras, tarimas estacionarias, ganchos, utensilios y accesorios para productos comestibles y no comestibles de material inoxidable. | N.C. |  | Si dispone de todo pero no en acero inoxidable. | 
B.P.M. | 8 | Están acorde a las operaciones a realizar y tipo de alimento a producir. | C. |  |  | 
 | 8.2 | Debe evitarse el uso de madera y otros materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente. | C. |  |  | 
 | 8.4 | Cuando se requiera la lubricación por razones tecnológicas, se deben usar sustancias permitidas. | C. |  |  | 
 | 8.5 | Las superficies en contacto directo con el alimento no son recubiertas con pinturas u otro tipo de material desprendible. | C. |  |  | 
 | 8.6 | Las superficies exteriores de los equipos deben ser construidas de manera que faciliten su limpieza. | C. |  |  | 
 | 8.8 | Los equipos están ubicados en forma tal que permitan el flujo continuo y racional del material y el personal. | C. |  |  | 

## Slide 32: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar |  | C/N.C | Observaciones | 
Personal del matadero. |  |  |  |  |  | 
L.M. | 12a | Poseen certificados de salud otorgados por el ministerio de salud pública. | C. |  |  | 
 | 12a | Es sometido a un control periódico de enfermedades infecto-contagiosas. | N.C. |  | No porque en la ciudad no existe un laboratorio que realice esos análisis. | 
 | 12g | Se da una capacitación apropiada y constante a los trabajadores, en lo que respecta a la manipulación higiénica de la carne e higiene personal. | C. |  |  | 
Higiene y medidas de protección |  |  |  |  |  | 
L.M. | 12c | Se mantiene estrictas condiciones de higiene y cuidado personal durante las horas de trabajo. | C. |  |  | 
 | 12c | El personal de trabajo utiliza uniformes apropiados según el área de trabajo. | C. |  |  | 
 | 12c | La vestimenta es de tela y en casos necesarios llevan otra prenda de material impermeable. | C. |  |  | 
 | 12d | La faena se inicia con la vestimenta limpia y en perfectas condiciones. | C. |  |  | 
 | 12d | Las prendas que hayan estado en contacto con animales con enfermedades infectocontagiosas son cambiadas, esterilizadas y luego lavadas. | C. |  |  | 
 | 12e | El personal durante el faenamiento lleva la cabeza cubierta por birretes, gorras o cofias. | C. |  |  | 
 | 12f | El calzado es de goma u otro material antideslizante e impermeable (botas de caucho). | C. |  |  | 

## Slide 33: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar |  | C/N.C | Observaciones | 
L.M. | 12f | Al iniciar las tareas diarias el calzado se encuentra limpio. | C. |  |  | 
B.P.M. | 13.3 | Se lava las manos con agua y jabón minutos antes de comenzar su trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada. | N.C. |  | No lo realizan. | 
 | 13.4 | Los trabajadores desinfectan las manos cuando los riesgos asociados a la etapa así lo justifiquen. | N.C. |  | No se desinfectan pero si se lavan. | 
 | 14.1 | El personal acata las normas establecidas que señalan la prohibición de fumar y consumir alimentos o bebidas en éstas áreas. | C. |  |  | 
 | 14.2 | Se mantienen las uñas cortas, limpias y sin esmalte. | C. |  |  | 
 | 14.2 | El personal no deberá portar bisutería mientras realiza sus labores. | C. |  |  | 
 | 14.2 | En caso de llevar barba los trabajadores utilizan mascarilla. | C. |  |  | 
 | 15 | Se prohíbe el ingreso de personas extrañas a las áreas de procesamiento, sin la debida protección y precauciones. | C. |  |  | 
 | 16 | Existe un sistema de señalización y normas de seguridad, ubicados en sitios visibles para conocimiento del personal de la planta y personal ajeno a ella. | C. |  |  | 
Higiene en las operaciones de producción. |  |  |  |  |  | 
L.M. | 14 | Los animales para ingresar al matadero son previamente identificados, registrados y autorizados en base a su procedencia y certificación sanitaria. | C. |  |  | 

## Slide 34: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar |  | C/N.C | Observaciones | 
L.M. | 15 | Los animales que ingresen a los mataderos deben ser faenados, luego de cumplir un descanso mínimo de 12 horas en bovinos y de 2-4 horas en porcinos. | C. |  |  | 
 | 18 | La dirección del matadero lleva obligatoriamente estadísticas sobre: origen del ganado, por especie, categoría y sexo, número de animales faenados, registros zoosanitarios del examen ante y post-mortem y rendimiento de la canal. | N.C. |  | No se lleva registros zoosanitarios del examen ante post-mortem y rendimiento de la canal. | 
B.P.M. | 30.1 | Antes de iniciar las operaciones de producción se ha realizado convenientemente la limpieza del área y se confirma la operación mediante registros de las inspecciones. | N.C. |  | No se dispone lleva registros para confirmar la operación. | 
 | 33 | El proceso de fabricación esta descrito claramente en un documento que indique los pasos a seguir de manera secuencial. | N.C. |  | Inexistente. | 
 | 36 | Se registran las acciones correctivas y las medidas tomadas cuando se detecte cualquier anormalidad durante el proceso de producción. | N.C. |  | No existen registros. | 
C.A. | 121 | No existe la presencia de animales que no sean destinados a la matanza. | C. |  |  | 
 | 122 | Las operaciones de insensibilización no deberán efectuarse a una velocidad superior a la que pueda admitirse los cuerpos de los animales. | N.C. |  | Ingresa más de un animal al cajón de noqueo o aturdimiento. | 
 | 122 | El desangrado deberá ser lo más completo posible. | C. |  |  | 
 | 122 | La sangre es recogida y manipulada de forma higiénica. | N.C. |  | Es conducida a una caja de recolección. | 

## Slide 35: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar |  | C/N.C | Observaciones | 
C.A. | 122 | Se previene la descarga o derrame del material proveniente del recto. | N.C. |  | No se realiza el ligado del recto. | 
 | 122 | El agua en los tanques de escaldado son manejados de manera que no esté excesivamente contaminada. | C. |  |  | 
 | 122 | La evisceración debe efectuarse sin demora. | C. |  |  | 
 | 125 | Los intestinos no son separados del estómago durante la evisceración. | C. |  |  | 
 | 125 | Los vísceras, después de ser retiradas de la sala de faenado, son tratadas posteriormente en los lugares destinados a ese fin. | C. |  |  | 
Corrales. |  |  |  |  |  | 
L.M. | 8d | Existen corrales de recepción y mantenimiento para ganado mayor y menor. | C. |  |  | 
 | 8d | Se dispone de mangas que conduzcan a los animales al cajón de noqueo. | C. |  |  | 
 | 8d | Las mangas están acondicionadas con un sistema de baño por aspersión. | C. |  |  | 
 | 8d | Los corrales destinados para porcinos deben tener cubierta. | C. |  |  | 
 | 8d | Están provistos con abrevadero de agua. | C. |  |  | 
 | 8d | La superficie de los corrales está de acuerdo a la mayor capacidad de faenamiento diario del matadero. | C. |  |  | 
 | 62 | Están dispuestos y equipados de manera que permitan una inspección adecuada de los animales antes de su sacrificio. | C. |  |  | 
 | 62 | Están pavimentados y cuentan con un buen desagüe. | C. |  |  | 

## Slide 36: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar |  | C/N.C | Observaciones | 
L.M. | 62 | Están provistos de medios e instalaciones para la limpieza. | C. |  |  | 
 | 62 | Disponen de dispositivos adecuados de contención para tener sujetos a los animales que sea necesario examinar de cerca. | N.C. |  | Inexistente. | 
Matanza de emergencia. |  |  |  |  |  | 
L.M. | 19 | La matanza de emergencia es autorizada por el médico veterinario responsable de la inspección sanitaria. | N.C. |  | El Veterinario no autoriza todas las matanzas de emergencia por la no presencia cuando el animal llega al C.F. | 
 | 20 | Es efectuada bajo precauciones especiales en el matadero sanitario, en un área separada de la sala central. Cuando ello no sea factible, debe efectuarse a una hora distinta del faenamiento normal. | C. |  |  | 
 | 20 | El personal encargado para realizar esta actividad posee la respectiva protección. | C. |  |  | 
 | 21c | Las carnes y vísceras que luego de la muerte, presenten reacción francamente ácida, son decomisadas. | C. |  |  | 
 | 22 | En casos urgentes, cuando durante el transporte un animal muere por causas accidentales, el administrador dispone la matanza de emergencia sin inspección ante-mortem. | C. |  |  | 
Inspección sanitaria de las instalaciones. |  |  |  |  |  | 
L.M. | 24 | Todo el equipo, accesorios, mesas, utensilios, incluso cuchillos, cortadoras, sus vainas, sierras y recipientes se limpian a intervalos frecuentes. | C. |  |  | 

## Slide 37: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar |  | C/N.C | Observaciones | 
L.M. | 24 | Todo el equipo se limpia y desinfecta al terminar cada jornada de trabajo. | N.C. |  | Se limpia pero no se desinfecta. | 
 | 25 | Antes de iniciar las labores de faenamiento, la dirección del matadero verifica la calidad de limpieza de los diferentes puntos del proceso con un equipo denominado luminómetro. | N.C. |  | No dispone del luminómetro. | 
 | 26 | Los productos esterilizantes y desinfectantes, utilizados en el camal cumplen con la normativa vigente en el país. | C. |  |  | 
 | 26 | Se evita el contacto de esterilizantes y desinfectantes con la carne y productos cárnicos. | C. |  |  | 
Inspección ante-mortem. |  |  |  |  |  | 
L.M. | 27 | Antes del faenamiento los animales son inspeccionados en reposo, en pie y en movimiento al aire libre con suficiente luz natural y/o artificial. | N.C. |  | No se realiza la inspección ante-mortem. | 
 | 28 | En los casos de presentarse animales con signos de enfermedad dudosa, son excluidos de la matanza y trasladados al corral de aislamiento. | N.C. |  | Todos los animales son faenados. | 
 | 29 | Diagnosticado el animal con una enfermedad trasmisible o toxicidad que haga insalubre a la carne y despojos comestibles, es faenado en el matadero sanitario, decomisado y cremado y/o industrializado. | N.C. |  | No existe sala de matanza de emergencia ni cremador. | 
 | 30 | En el caso de la muerte del animal durante el transporte o en los corrales del matadero, el veterinario decide en base a los exámenes el decomiso o aprovechamiento de los mismos. | C. |  |  | 

## Slide 38: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar |  | C/N.C | Observaciones | 
Inspección post-mortem. |  |  |  |  |  | 
L.M. | 32 | La inspección incluye el examen visual, la palpación y si es necesario, la incisión y toma de muestras. | C. |  |  | 
 | 33 | Las canales son presentadas a la inspección veterinaria dividida en dos mitades. | N.C. |  | No está instalada la sierra de partir canales. | 
 | 33 | La inspección de la cabeza, de las vísceras y de los demás órganos internos, se efectúa sin estar cortados y sin incisiones. | N.C. |  | Las vísceras se revisan después del pre-lavado. | 
 | 33 | Se aplica un número u otra marca correspondiente a la de los respectivos animales en la cabeza, vísceras abdominales y torácicas. | C. |  |  | 
 | 34a | Está prohibido extraer alguna membrana cerosa o cualquier otra parte de la canal antes de terminar la inspección. | C. |  |  | 
 | 34b | No se extrae, modificar o destruir algún signo de enfermedad en la canal u órgano, mediante lavado, raspado, cortado o tratado antes de terminar la inspección. | C. |  |  | 
 | 34c | No es eliminada cualquier marca o identificación de las canales, cabezas o vísceras antes de terminar la inspección. | C. |  |  | 
 | 34d | No es retirada alguna parte de la canal, vísceras o apéndices del área de inspección. | C. |  |  | 
 | 35 | Son marcadas y separadas las canales y vísceras retiradas. | C. |  |  | 
 | 35 | El veterinario decide sobre la idoneidad del producto. | C. |  |  | 
 | 35 | La dirección del camal decide la conservación del producto hasta que haya resultados del análisis. | N.C. |  | No se realizan análisis. | 

## Slide 39: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar |  | C/N.C | Observaciones | 
Dictámenes de la inspección y decomiso de carnes y vísceras. |  |  |  |  |  | 
L.M. | 38 | Finalizada la inspección post-mortem el médico veterinario categoriza las carnes: a) Aprobado; b) Decomiso total; c) Decomiso parcial; d) Carne industrial. | C. |  |  | 
 | 40 | Existe decomiso total cuando la canal y despojos comestibles son considerados peligrosos para los manipuladores, los consumidores y/o el ganado. | C. |  |  | 
 | 40 | Existe decomiso total cuando la canal y despojos comestibles contengan residuos químicos que excedan los límites. | C. |  |  | 
 | 40 | Existe decomiso total cuando la canal y despojos comestibles existan modificaciones en las características organolépticas difieran de lo normal. | C. |  |  | 
 | 41 | La canal y despojos comestibles son decomisados parcialmente cuando solo una parte es afectada. | C. |  |  | 
 | 42 | La carne decomisada permanece bajo la custodia del veterinario hasta la eliminación inocua. | N.C. |  | Esta bajo custodia del Centro de Faenamiento. | 
 | 43 | Las carnes decomisadas son retiradas inmediatamente de la sala de faenamiento en recipientes cerrados. | C. |  |  | 
 | 43 | Las carnes decomisadas son colgadas en rieles y marcadas como “DECOMISADO” | N.C. |  | No existe sello de decomisado. | 
 | 44 | El veterinario decide el método de eliminación a emplearse. | N.C. |  | Decide la administración | 
 | 44 | El método empleado no contamina el ambiente y no constituye peligro para la salud humana o de los animales. | C. |  |  | 

## Slide 40: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar |  | C/N.C | Observaciones |  | 
L.M. | 44 | Las carnes decomisadas no pueden ingresar a las salas de almacenamiento de la carne. |  | C. |  |  | 
 | 48 | En caso de existir enfermedades infecto-contagiosas de animales se comunica inmediatamente al SESA. | C. |  |  |  | 
Sellos. |  |  |  |  |  |  | 
L.M. | 45 | Luego de la inspección ante y post-mortem el veterinario debe marcar las canales y vísceras con el sello según el dictamen. | C. |  |  |  | 
 | 46 | El sello de inspección sanitaria es aplicado de manera firme y legible e identifica al camal de origen. | C. |  |  |  | 
 | 46 | Las tintas para los sellos son de origen vegetal e inocuo. | C. |  |  |  | 
 | 46 | Existen diferentes colores según el dictamen (violeta-aprobado; rojo-decomisado; verde-industrial) | N.C. |  | Solo el color violeta de aprobado. |  | 
 | 47 | Los sellos son confeccionados con material metálico inoxidable. | N.C. |  | Son de caucho. |  | 
 | 47 | El sello de aprobado es de forma circular, 6 cm de diámetro, inscripción “APROBADO” | N.C. |  | Es de 5 cm de diámetro. |  | 
 | 47 | El Sello De Decomisado Tiene Forma De Triángulo Equilátero, 7 Cm Por Lado, Inscripción “DECOMISADO” | N.C. |  | Inexistente. |  | 
 | 47 | El Sello De Industrial Es De Forma Rectangular, 7 Cm De Largo Por 5 Cm De Ancho, Inscripción De “INDUSTRIAL” | N.C. |  | Inexistente. |  | 
 | 56 | Para clasificar las carnes se utiliza un sello patrón de rodillo. | N.C. |  | Inexistente. |  | 
 | 57 | El sello es colocado cada media canal, a lo largo de sus bordes toráxicos, ventral y dorsal lumbar. | C. |  |  |  | 

## Slide 41: CAPÍTULO IV
REG. | ART. | Consideración a evaluar |  | C/N.C | Observaciones | 
Clasificación de las canales bovinas. |  |  |  |  |  | 
L.M. | 52 | Se clasifica las canales de bovinos después de la inspección post-mortem y ejecución de los dictámenes. | N.C. |  | No se realiza ninguna clasificación. | 
 | 53 | Es realizada por un técnico idóneo debidamente certificado y acreditado por el SESA diferente del médico veterinario. | N.C. |  | No se realiza. | 
 | 54 | La clasificación se hace con suficiente luz natural y si es artificial no debe ser menor a 350 luxes. | N.C. |  | No se realiza. | 
Transporte de carne y vísceras. |  |  |  |  |  | 
L.M. | 61 | Se dispone de un vehículo con furgón refrigerado o isotérmico de revestimiento impermeable de fácil limpieza y desinfección. | C. |  |  | 
 | 61 | Se utilizan ganchos o rieles que permitan la suspensión de la carne. | C. |  |  | 
 | 62 | Es diferente para animales vivos u otras mercancías que puedan afectar la carne y vísceras. | C. |  |  | 
 | 62 | Deben ser higienizados y si es necesario desinfectados para transportar carne y vísceras. | C. |  |  | 
 | 63 | Es autorizado por la dirección del matadero. | C. |  |  | 
 | 64 | Conductores y manipuladores, poseen certificados de salud. | C. |  |  | 
 | 65 | Las pieles son transportadas en vehículos cerrados de material metálico de fácil limpieza y se evite escurrimiento de líquidos. | N.C. |  | El centro no proporciona este servicio lo realizan los dueños. | 

## Slide 42: CAPÍTULO IV
PRINCIPIOS GENERALES | C. | N.C. | TOTAL
Establecimiento e instalaciones | 16 | 8 | 24
Pisos, paredes, techos y drenajes | 3 | 3 | 6
Ventanas, puertas y otras aberturas | 0 | 3 | 3
Escaleras y estructuras complementarias | 2 | 1 | 3
Iluminación y ventilación | 3 | 1 | 4
Instalaciones sanitarias | 5 | 2 | 7
Suministro de agua y energía eléctrica | 3 | 1 | 4
Disposición de desechos líquidos y sólidos | 6 | 0 | 6
Equipos y utensilios | 7 | 2 | 9
Personal del matadero | 2 | 1 | 3
Higiene y medidas de protección | 14 | 2 | 16
Higiene de las operaciones de producción | 8 | 7 | 15
Corrales | 9 | 1 | 10
Matanza de emergencia | 1 | 4 | 5
Inspección sanitaria de las instalaciones | 3 | 2 | 5
Inspección ante-mortem | 1 | 3 | 4
Inspección post-mortem | 8 | 3 | 11
Dictámenes de la inspección y decomiso de carnes y vísceras | 9 | 3 | 12
Sellos | 4 | 6 | 10
Clasificación de las canales bovinas | 0 | 3 | 3
Transporte de la carne y vísceras | 6 | 1 | 7
TOTAL | 110 | 57 | 167
PORCENTAJES | 65,9% | 34.1% | 100%
Chart: 
| CONFORMIDADES | NO CONFORMIDADES | LISTA DE VERIFICACIÓN
 | 110 | 57
 | 0.65868 | 0.34132

## Slide 43: PLAN DE CAPACITACIÓN
TEMA | SUBTEMA | RECURSOS | DIRIGIDO A | CAPACITADOR | FECHA
Generalidades de BPM | -Definición de BPM -Ventajas de usar BPM -Que contiene un manual de BPM -Implementación del manual de Buenas Prácticas de Manufactura | Infocus Material de papelería | Personal operativo | Administrador | Enero de cada año.
Seguridad Sanitaria | -Control de enfermedades -Orden y limpieza -Limpieza personal y accesorios personales -Dotación -Visitas internas y externas -Normas y capacitación del personal -Instalaciones |  | Personal operativo | Médico Veterinario | 
Ingreso a planta | -Instrucciones de ingreso -Cuando debemos lavarnos las manos |  | Personal operativo | Administrador | 
Limpieza | -Edificación y estructura -Equipos y utensilios |  | Personal operativo | Médico Veterinario | 
Higiene y desinfección | -Limpieza de techos -Limpieza de pisos, puertas, paredes y ventanas |  | Personal operativo | Médico Veterinario | 
Utensilios en general | -Higiene y desinfección |  | Personal operativo | Médico Veterinario | 
Manejo de químicos | -Riesgos químicos -Elementos de protección personal |  | Directivos Personal operativo | Administrador | 
Manejo de desechos sólidos y líquidos | -Contenido ruminal -Decomisos -Sangre |  | Personal operativo | Médico Veterinario | 
Control de Plagas | -Riesgos -Documentación |  | Directivos Personal operativo | Administrador | 
Mantenimiento preventivo | -Implementación |  | Personal operativo | Administrador | 
Auditorías internas | -Miembros y desarrollo -Informes y seguimiento |  | Personal operativo | Administrador | 
Documentación | -Manejo llenado y control de registros |  | Directivos Personal operativo | Administrador Médico Veterinario | 

## Slide 44: CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
El cumplimiento de la normativa vigente en lo que se refiere al Centro de Faenamiento, demuestra lo siguiente: Al inicio del proyecto, se registra un cumplimiento de BPM del 65,9%. Por lo tanto, se evidencia y se pone de manifiesto que la elaboración del Manual, se convierte en una herramienta de gestión integral en los procesos de un camal, permitiendo una corrección y mejoramiento continuo.
El apoyo de la Administración, Médico Veterinario y Operarios, en los momentos del levantamiento de la información fue fundamental para lograr el objetivo, toda vez que la insuficiencia de recursos económicos y las falencias a nivel de procesos organizativos del Centro de Faenamiento, no han permitido mejorar la calidad de los procesos.

## Slide 45: CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
Durante el tiempo de ejecución del Proyecto, se pudo evidenciar la falencia en el uso y aprovechamiento de los subproductos de la actividad, tal es el caso de: sangre, contenido ruminal, estiércol entre otros, mismos que pueden ser reutilizados y procesados para la elaboración de abonos, alimentos para otros animales, harinas, etc., permitiendo generar recursos alternativos que permitan capitalizar esta actividad, e inclusive llegar a rentabilizarla.
Actualmente todo el personal del Centro de Faenamiento, posee y tiene conocimientos respecto del manejo de los Formatos de Registros, instrumentos que permiten no solo dar cumplimiento a la normativa referente a las Buenas Prácticas de Manufactura, sino que además, fortalecen las labores de seguimiento, control y evaluación por parte del Área Administrativa del Camal.

## Slide 46: CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
Es importante que el matadero implemente acciones tendientes a la reducción y minimización de los impactos ambientales que se producen al evacuar las aguas residuales a la red de alcantarillado público solo con el tratamiento biológico primario. En este sentido, es necesario la adquisición inmediata de una planta de tratamiento. Este proceso permitirá, además de evitar conflictos con la comunidad, dar cumplimiento a la normativa vigente.
Se sugiere implementar sistemas de aprovechamiento y transformación de desechos sólidos y líquidos, como la sangre, contenido ruminal, etc., obtenidos durante la fase de operación del Centro de Faenamiento, para consolidar actividades complementarias que permitan la generación de recursos económicos adicionales, así como disminuir la presión en el ambiente, producto del depósito y/o eliminación de desechos sin tratamiento.

## Slide 47: CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
En forma complementaria, la realización de investigaciones y estudios técnicos que permitan el mejor aprovechamiento de los desechos, así como el intercambio de experiencias de éxito con países vecinos, aportarán con los procesos de optimización y rentabilidad de los recursos producto de las actividades desarrolladas en el camal.
En forma complementaria, se sugiere la implementación de mecanismos de incentivos al personal que cumpla con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura, y/o la fijación de sanciones en caso de inobservancia, para motivar la adopción de prácticas adecuadas en el Centro de Faenamiento, en todas sus áreas operativas.

## Slide 48: CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
Implementar programas de capacitación y actualización de conocimientos en forma periódica obligatoria, con el objetivo de que el personal, cuente con el conocimiento necesario y la motivación adecuada, para producir alimentos de calidad, que no sean dañinos para el ser humano.
Dar continuidad al trabajo de implementación de las acciones correctoras de Buenas Prácticas de Manufactura resultado de la aplicación del Manual, a fin de propender al mejoramiento de los indicadores de cumplimiento de la normativa vigente referida a este tipo de actividad, de la misma forma que, establece un servicio de calidad, que garantice la elaboración de productos inocuos para su consumo.

## Slide 49: CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
Es necesario que para la ejecución del presente Manual, se involucre a todo el personal, formando un equipo de trabajo permanente, cuya función sea la de informar sobre las fallas presentes en el Centro de Faenamiento, así como las posibilidades de mejora y/o retroalimentación, elementos que deberán ser puestos en conocimiento del Administrador y/o Inspector Veterinario, de modo de contar con observaciones en tiempo real, que propendan a la generación de sistemas de eficiencia y calidad al interior de este Camal.
Validar e implementar de manera integral el uso adecuado de los POE y POES que se sugieren en este Manual, para tener un control eficiente de Buenas Prácticas de Manufactura durante la producción del Centro de Faenamiento, así como sistematizar todos los resultados y generar una base de información, que faciliten la toma de decisiones por parte de la Administración.

## Slide 50: CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
Capacitar, socializar el uso e implementar todos los Sistemas de Registros propuestos, para llevar un control más estricto de los procedimientos que se realizan en el Centro de Faenamiento y tender hacia la digitalización con el tiempo.

## Slide 51: CONTENIDO DEL MANUAL DE BPM DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DEL CANTÓN ESPEJO
Procedimiento para elaboración y control de documentos normativos y registros | Instructivo del faenamiento de ganado porcino
Instructivo de llenado de registros | Faenamiento de ganado porcino
Instructivo de seguridad sanitaria | Anexos
Instructivo de ingreso a la planta | Señalética
Procedimiento de limpieza y desinfección | Glosario
Instructivo del manejo de desechos sólidos y líquidos | 
Procedimiento de control de plagas | 
Procedimiento para la implementación de mantenimiento preventivo | 
Procedimiento de auditorías internas | 
Procedimiento de no conformidad y acciones preventivas o correctivas | 
Procedimiento de transporte de ganado a sacrificio | 
Procedimiento de transporte de producto terminado | 
Instructivo del faenamiento de ganado bovino | 
Faenamiento de ganado bovino | 

## Slide 52: ORGÁNICO ESTRUCTURAL DEL GADM-ESPEJO

## Slide 53
OBJETIVO:
Establecer la definición y los criterios que se deben seguir para la elaboración, validación, aprobación, modificación, anulación y control de Documentos Normativos y Registros del Centro de Faenamiento en el Cantón Espejo.
POLÍTICAS:
Los documentos normativos y los registros son un medio para lograr una efectiva gestión…..
El Administrador de la Planta de Faenamiento, es responsable de definir y divulgar la metodología……
Los responsables de la elaboración, modificación y/o anulación de la documentación normativa y registros son las personas expertas del proceso y son soportadas de acuerdo al tipo de documento normativo y registro por el Administrador del Centro de Faenamiento que conoce la metodología de elaboración de documentos normativos.
 | PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y REGISTROS | C.F.: PECDNR
 |  | NIVEL DE REVISIÓN:
 |  | VIGENTE DESDE:
 |  | PÁG.: 1 – 2

## Slide 54
ESTRUCTURA POR TIPO DE DOCUMENTO NORMATIVO
Se utilizará letra Times New Roman 12.
El encabezado constará de:
Todo documento normativo y registro ya validado (revisado y aprobado) deberá contener al final lo siguiente:
Los documentos normativos y registros de acuerdo a su aplicación contendrán además:
 | NOMBRE DEL DOCUMENTO | C.F.: CÓDIGO
 |  | NIVEL DE REVISIÓN:
 |  | VIGENTE:
 |  | PÁG.:
ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:
NOMBRE: | NOMBRE: | NOMBRE:
CARGO: | CARGO: | CARGO:

## Slide 55
PROCEDIMIENTOS:
Objetivo.
Políticas.
Definición de términos.
Anexos.
INSTRUCTIVOS:
Objetivo.
Instrucciones o procedimientos.
Definición de términos.
Anexos.

## Slide 56: INSTRUCTIVO DE LLENADO DE REGISTROS
10 Canales | 150 Libras
100 Canales | 140 Libras
OBJETIVO:
Estandarizar el método de llenado de registros en el Centro de Faenamiento del Cantón Espejo.
INSTRUCCIONES:
Para el llenado de registros se considera lo siguiente:
Utilizar esfero color azul.
No se admite tachones, enmendaduras, ni uso de corrector.
Se debe llenar con letra legible (entendible).
Si se comete algún error en el llenado, se coloca una raya intermedia y se escribirá lo correcto sobre el error. Ej.:
Se deberá ingresar toda la información necesaria para la trazabilidad que se requiera.
Debe constar quien registra y verifica la información.

## Slide 57: INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD SANITARIA
OBJETIVO:
Establecer los criterios de uso adecuado de la dotación del personal (operarios) con el fin de prevenir la contaminación que pueden generar las personas que ingresan a las áreas de proceso en concordancia con los requisitos de la normatividad vigente así como lograr la protección del personal durante sus labores.
INSTRUCCIONES:
Las diferentes etapas de proceso son susceptibles de contaminarse (microorganismos indeseables, sustancias químicas peligrosas u objetos extraños), entre estos riesgos las personas son una fuente potencial de contaminación.
Control de enfermedad
Mantener el orden y la limpieza
Limpieza personal y accesorios personales (para producción).

## Slide 58: INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD SANITARIA
Dotación.
Personal que labora en proceso: La dotación diaria debe estar limpia, todo su uniforme será blanco comprendiendo: cofia, tapa bocas y botas blancas, mandil de tela blanco o delantal de caucho en áreas que sea necesario.
Dotación adicional: De acuerdo a la actividad y con respecto a su seguridad, será necesario tomar en cuenta: cascos, orejeras, guantes.
Ingreso de visitas o personal administrativo a planta.
Limpieza de manos / lavado de manos.
Comer, beber y fumar.
Capacitación personal.
Abastecimiento de agua y tuberías.
Facilidades de lavabo de instalaciones sanitarias
Contacto de productos con el equipo de limpieza y mantenimiento.
Sobre la protección del producto.