## Slide 1
CARRERA DE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES
TEMA:
“MANEJO DEL MATERIAL VEGETAL LECHUGUIN (Eichhornia crassipes) Y LENTEJA DE AGUA (Lemna sp) GENERADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PARROQUIA DE CHALTURA”
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES
UNIVERSIDAD TÉCNICA
DEL NORTE
AUTORA:
DANIELA PAULINA DONOSO VALLEJO

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Lechuguin (Eichhornia crassipes)
Lenteja de agua (Lemna sp)
Compostaje
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chaltura

## Slide 3
Objetivo General
Realizar el manejo integral del material vegetal lechuguin (Eichhornia crassipes) y lenteja de agua (Lemna sp) generados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la parroquia de Chaltura, para dar un valor agregado a la biomasa resultante del proceso de tratamiento.
Objetivos Específicos
Caracterizar el material vegetal mediante el análisis bromatológico de lechuguin (Eichhornia crassipes) y lenteja de agua (Lemna sp), usados en la planta de tratamiento de aguas residuales de Chaltura
Valorar los parámetros físico-químicos y microbiológicos importantes en la determinación de la calidad del compost.
Relatar el proceso de elaboración del compost, a través de una guía de manejo de compostaje dirigida a la asociación de regantes de la Parroquia de Chaltura, para la utilización en sus terrenos.

## Slide 4
HIPÓTESIS
DE
TRATAMIENTOS
Ho: 1 = 2 =…= 9
H1: ij ≠ n

## Slide 5
UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

## Slide 6
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Material experimental | 
Biomasa de Lechuguín | Biomasa de Lenteja de agua
Suero de quesería | Melaza
Material compostado, producto de los tratamientos aplicados | Muestras para análisis de laboratorio
Instrumentos y herramientas | 
Tamizador | Picadora
Tablas para armar las camas de compost | Termómetro de alcohol
Pala y azadones | Carretilla
Moto guadaña | Machete
Herramientas de mano (palas, trinches) | Contenedores
Implementos para pesaje | 
Báscula digital | 
Otros equipos y materiales de campo | 
Fundas plásticas | GPS
Libreta de campo | Botas de caucho
Piola | Costales
Guantes de caucho | 
Materiales y Equipos
Manejo del material vegetal
Manejo del experimento
Tabulación de datos

## Slide 7
CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL
Mediante el análisis bromatológico se determinó:
humedad
materia seca
Proteína
Grasa
Ceniza
fibra y elementos no nitrogenados
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro.
1.-

## Slide 8
VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS
2.-
pH
Conductividad eléctrica
Materia orgánica
Nitrógeno
Fosforo
Potasio
Coliformes
Carbono/nitrógeno
Laboratorio de la Universidad Técnica del Norte y Estación Experimental Santa Catalina de Suelos, Plantas y Aguas.

## Slide 9
Factores de Estudio
Factor A mezcla de materia orgánica (A) 67,5 Kg (100%)
A1 Lechuguin 60,57 Kg (90%) + 6,75 Kg (10%) de lenteja de agua
A2 Lechuguin 54 Kg (80%) + 13,5 Kg (20%) de lenteja de agua
A3 Lechuguin 47,25 Kg (70%) + 20,25 Kg (30%) de lenteja de agua
2. Factor B aditivo (B) 98 litros
B1 Suero de quesería 48 litros (100%)
B2 Suero de quesería 24 litros (50%) + 25 litros de agua + 1,25 kg de melaza (50%)
B3 Sin aditivo

## Slide 10
Descripción de los 9 Tratamientos
Simbología |  | Descripción
 | T1 | Lechuguín 90 % + 10 % Lenteja de agua + Suero de quesería 100 %
 | T2 | Lechuguín 90 % + 10 % Lenteja de agua + Suero de quesería 50 % + 50 % solución al 5 % de melaza
 | T3 | Lechuguín 90% + 10% Lenteja de agua, sin aditivo
 | T4 | Lechuguín 80% + 20% Lenteja de agua + Suero de quesería 100%
 | T5 | Lechuguín 80% + 20% Lenteja de agua + Suero de quesería 50% + 50% solución al 5% de melaza
 | T6 | Lechuguín 80% + 20% Lenteja de agua, sin aditivo
 | T7 | Lechuguín 70% + 30% Lenteja de agua + Suero de quesería 100%
 | T8 | Lechuguín 70% + 30% Lenteja de agua + Suero de quesería 50% + 50% solución al 5% de melaza
 | T9 | Lechuguín 70% + 30% Lenteja de agua, sin aditivo

## Slide 11
Diseño Experimental
Diseño Completamente al Azar, en arreglo bifactorial A x B, con 9 tratamientos y 4 repeticiones.
Prueba de Tukey al 5%.

## Slide 12
Lechos de Madera
Unidad Experimental

## Slide 13
Construcción de composteras
36 lechos de madera, con una dimensión de 1m x 1m y 0,40m de profundidad y capacidad volumétrica de 0,4m3.
Cosecha
Se cosecharon 100 carretillas de lechuguin y 30 carretillas de lenteja de agua.
Deshidratación
Se deposito el material vegetal en una pendiente para favorecer el escurrimiento de agua, durante 3 días.
MANEJO DEL MATERIAL VEGETAL

## Slide 14
Picado
Se utilizo 2 alternativas; labores manuales con machete, labores mecánicas con moto guadaña y/o picadora.
Disposición del material vegetal
Distribución en cada unidad experimental conforme al respectivo peso previamente calculado.
Proceso de compostaje
Inicio del proceso de descomposición aeróbica.

## Slide 15
MANEJO DEL EXPERIMENTO
Preparación de mezcla del material vegetal
Preparación del material vegetal
Preparación de mezcla de aditivos

## Slide 16
Cosecha, deshidratación y triturado.
Mezcla de aditivos; suero de queso y/o melaza
B1= 48 litros de suero de quesería
Incorporación de aditivos a las mezclas correspondientes entre las dos especies vegetales en diferentes porcentajes donde tuvieron un total de 67,5 kg (100%)
B2= 25 litros de agua + 1,25 kg de melaza + 24 litros de suero

## Slide 17
Condicionantes del compostaje
Control de aireación
Control de patógenos
Control de olores
Control de humedad
Evaluación de compost

## Slide 18
RESULTADOS
Variables | Unidad | Eichornia crassipes | Lemna sp
Humedad | % | 91,29 | 94,07
Materia Seca | % | 8,71 | 5,93
Proteína | % | 22,67 | 33,27
Grasa | % | 1,12 | 1,76
Cenizas | % | 11,43 | 12,05
Fibra | % | 16,16 | 19,08
ENN* | % | 48,62 | 33,12
Análisis Bromatológico

## Slide 19
Tiempo de Descomposición de los tratamientos
granulometría
color (marrón oscuro)
olor
humedad
T2, T3, T6, T7, T8 y T9 tuvieron un tiempo de descomposición a los 37 días del proceso, ya que su granulometría después de tamizar es la adecuada para poder ser agregado al suelo.
Mientras que los tratamientos T1, T4 y T5 su tiempo de descomposición fue más tardío, por razones de falta de descomposición y tamaño del material ya que la falta de descomposición define un compost inmaduro.
Valoración de Parámetros físico-químicos y microbiológicos

## Slide 20
Cantidad de Compost Obtenido
Trat. | Peso al inicio (kg) | Peso del compost obtenido (kg) | Eficiencia de producción de compostaje (%)
T1 | 67,5 | 16,87 | 25
T2 | 67,5 | 20,81 | 32
T3 | 67,5 | 18,9 | 31
T4 | 67,5 | 21 | 31
T5 | 67,5 | 21 | 31
T6 | 67,5 | 21 | 33
T7 | 67,5 | 21,5 | 32
T8 | 67,5 | 23 | 34
T9 | 67,5 | 23 | 34

## Slide 21
Temperatura de la biomasa en el proceso de descomposición

## Slide 22
Contenido de Materia Orgánica
El valor medio según (FAO, 2013. Chilena) debe estar entre 5 y 20 %. La muestra presenta el porcentaje ideal de materia orgánica que debe poseer un abono de buena calidad ya que presenta valores de 18.14%.
La relación carbono/nitrógeno, sirve como indicador del grado de avance del proceso, las condiciones optimas en que la relación C/N debe ser menor o igual a 25 (NTC 5167)
C/N

## Slide 23
Resultados de la Prueba de Tukey al 5% - pH
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5167, 2010.
Próximo a 7 y menor a 9
Chart: Tratamientos
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
 | 7.695 | 7.39 | 7.545 | 7.145 | 7.16 | 7.135 | 7.02 | 7.045 | 6.77

## Slide 24
Resultados de la Prueba de Tukey al 5% - Conductividad
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5167, 2010.
No debe ser superior a 2mS/cm
Chart: Tratamientos
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
 | 1.7702 | 1.7705 | 2.0181 | 1.6308 | 1.8466 | 1.8785 | 2.0615 | 1.8112 | 1.9407

## Slide 25
Resultados de la Prueba de Tukey al 5% - Nitrógeno Total
Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y Agricultura, 2013
0,3% - 2%
Chart: Tratamientos
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
 | 1.0535 | 0.8689 | 0.9987 | 1.0197 | 0.88875 | 0.99714 | 1.0433 | 1.0412 | 1.0002

## Slide 26
Resultados de la Prueba de Tukey al 5% - Nitrógeno Nítrico

## Slide 27
Prueba de Tukey al 5% - Nitrógeno Amoniacal
Chart: Tratamientos
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
 | 2.7197 | 3.7388 | 3.8174 | 3.9083 | 3.9901 | 3.7645 | 3.5825 | 3.9016 | 4.2063

## Slide 28
Resultado de la Prueba de Tukey al 5% - Fósforo Total
Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y Agricultura, 2013.
0.3% - 1%

## Slide 29
Resultado de la Prueba de Tukey al 5% - Potasio
Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y Agricultura, 2013.
1% - 2,5%

## Slide 30
Prueba de Tukey al 5% - Recuento de Coliformes Totales
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5167, 2010.
Por debajo de 1000 UFC/g
Chart: Tratamientos
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
 | 13.5586 | 13.7974 | 12.5685 | 13.2138 | 12.6441 | 15.1499 | 13.435 | 13.2138 | 14.8339

## Slide 31
GUÍA DE COMPOSTAJE
    4.- Parámetros importantes del compostaje
Parámetro | Valor
pH | 7,05
Conductividad Eléctrica | 1,63 mS/cm
    1.- Compostaje con plantas acuáticas
    2.- Fundamentos teóricos del compostaje
    3.- Fases del compostaje
    5.- Nutrientes del compost
Nutriente | % en compost
Nitrógeno | 1,05%
Fosforo | 3,98 mg/1000g
Potasio | 2,04%
Contenido de materia orgánica | 18.14%
Carbono/nitrógeno | 9,59%

## Slide 32
MATERIALES

## Slide 33
    7.- Elaboración de compost
COSECHA
Pesaje y trituración
Escurrimiento y selec. Área de compost
Descar-ga
Tami-zado

## Slide 34
      8.- Seguimiento a las labores de campo
N° DE PILA |  |  |  |  |  |  | 
FECHA DE INICIO |  |  |  |  |  |  | 
N° DÍA | TEMPERATURA |  | RIEGO | HUMEDAD | VOLTEO | FECHA | RESPONSABLE
    9.- Problemas Comunes
Problemas | Soluciones
Temperatura no sube | Añadir césped o restos de fruta o verdura
Temperatura muy alta | Voltear y regar con cierta frecuencia
Material frio y húmedo | Voltear y si es posible poner aserrín o ramas secas
Material frio y seco | Regar con más frecuencia
Mal olor | No poner agua, remover y colocar carbonato o paja
Gusano blanco | Reducir el agua, voltear y mezclar con residuos secos
Velo blanco | Son hongos, buena señal son beneficiosos

## Slide 35
CONCLUSIONES
Se concluye que para los tratamientos se acepta la hipótesis alternativa, lo que indica que tanto las diferentes proporciones de Lechuguín (E. crassipes) Lenteja (Lenma sp) tienen efecto sobre el pH, conductividad, nitrógeno total, nitrógeno mineral, fósforo, potasio y recuento de coliformes fecales.
Los aditivos (suero de leche y melaza) previenen la proliferación de insectos o plagas, además como medida de prevención de malos olores en la descomposición del material vegetal.
En el análisis bromatologico de la Lenma sp demuestra tener la más alta cantidad de proteína con un valor de 33.27%, a diferencia de la que E. crassipes, que presenta un valor de 22.67%, demostrando que Lenma sp podría ser de alto potencial como alimento dentro de la dieta de consumo animal.
En la composición química de las plantas acuáticas (E. crassipes y Lemna sp) predomina la cantidad de agua, resultado que se comprueba ya que su contenido de materia seca, está entre 8.71% y 5.93%, respectivamente.

## Slide 36
Los valores obtenidos de la relación carbono/nitrógeno, se encuentran dentro del rango permisible siendo 9.59%, lo cual que indica la estabilidad de que la degradación irá disminuyendo lentamente en el tiempo, ayudando a establecer la culminación del proceso de compostaje.
En cuanto al tiempo de descomposición de los tratamientos, se determina que los mejores tratamientos fueron T7, T8 y T9, que representan la proporción de 70% de lechuguin más 30% de lenteja, obteniendo el 30% del material descompuesta y se observó que la adición de suero y/o melaza no tuvo mayor influencia en el tiempo de descomposición.
Se determina que con los tratamiento con una proporción de 90% de lechuguin más 10% de lenteja, existen macroelementos como: nitrógeno (0.5%), fósforo (0.3%) y potasio (0.4%) de los cuales constituyen la base de todo fertilizante orgánico.
Con los estudios realizados se logró diseñar y elaborar una Guía de manejo de compostaje, facilitando a los beneficiarios de la asociación de regantes para el uso del recurso en la actividad agrícola.

## Slide 37
RECOMENDACIONES
Por la composición del lechuguin y lenteja de agua, se recomienda seguir con la investigación para la transformación en abonos orgánicos que ayuden a mejorar la calidad del suelo agrícola.
Se debe utilizar aditivos (suero de leche y melaza) con la finalidad de prevenir la proliferación de insectos o plagas, además como medida de prevención de malos olores en la descomposición del material vegetal.
Hacer el estudio para la elaboración de alimentos balanceado con la utilización de Lemna sp porque demuestra ser un alto potencial como alimento dentro de la dieta animal.
Se recomienda tomar en cuenta la cantidad de biomasa destinada a la producción de compost de las especies acuáticas lechuguin y lenteja de agua, ya que por su alto contenido de humedad se convertiría en una desventaja en la elaboración del compost.

## Slide 38
Es conveniente utilizar proporciones de 70% de lechuguin más 30% de lenteja de agua, para obtener en menor tiempo de descomposición; a diferencia que si se utiliza proporciones de 90% de lechuguin más 10% de lenteja de agua para obtener mayor cantidad de macroelementos.
Se recomienda que la Asociación de regantes, sigua de forma sistemática las indicaciones que se encuentran en la guía de elaboración de compostaje; además, obtener información actualizada sobre procesos de elaboración de compost.
Es conveniente realizar los análisis de metales pesados en el sustrato del compostaje, ya que no se han realizado estudios al respecto.
Con el fin de optimizar las labores de triturado de lechuguin (E. crassipes) se recomienda la adquisición de una máquina picadora, con lo que se estaría disminuyendo la mano de obra manual.