## Slide 1
Alejandra Estefanía Benavides Bastidas
EFECTO DEL CLORURO DE CALCIO Y EL PROCESO DE SECADO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS HOJUELAS OSMODESHIDRATADAS DE MELOCOTÓN Prunus pérsica.

## Slide 2
PROBLEMA

## Slide 3
JUSTIFICACIÓN

## Slide 4: OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
Evaluar el efecto del cloruro de calcio y el proceso de secado sobre las características organolépticas de las hojuelas osmodeshidratadas de melocotón prunus pérsica.

## Slide 5: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar el proceso de osmodeshidratación mediante una solución de cloruro de calcio y sacarosa en las hojuelas de melocotón prunus pérsica.
Analizar el efecto de temperatura y de velocidad de aire en el proceso de secado por bandejas, de melocotón osmodeshidratado con cloruro de calcio.
Evaluar la calidad del producto terminado mediante análisis Físicoquímico, microbiológico y organoléptico.

## Slide 6
HIPÓTESIS
Hipótesis Nula
Las concentraciones de cloruro de calcio en la solución osmótica, temperatura y la velocidad de aire en el secado, no influyen en la calidad físicoquímica y organoléptica de las hojuelas de melocotón osmodeshidratado.
Hipótesis Alternativa
Las concentraciones de cloruro de calcio en la solución osmótica, temperatura y la velocidad de aire en el secado, mejora la calidad físicoquímica y organoléptica de las hojuelas de melocotón osmodeshidratado.

## Slide 7
MATERIALES Y MÉTODOS

## Slide 8: Factores en estudio
Factor A= Concentración de CaCl2
0% 2.5% 5%
Proceso osmótico:

## Slide 9
Factor C= Velocidad de secado
2,5 m/s 4 m/s
Factor B= Temperatura de secado
45°C 60°C
Proceso de secado:

## Slide 10: Diseño experimental
Diseño Completamente
al Azar (DCA) arreglo
factorial AxBxC
500 gr de hojuelas de Melocotón (Prunus pérsica)

## Slide 11: MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO

## Slide 12
Recepción
Selección
Pesado 1
Despulpado
Lavado
Pesado 2
Troceado
Escaldado
Almacenamiento
Empacado
Pesado 4
Secado
Enfriamiento
Pesado 3
Escurrido
Escurrido
Pre-tratamiento Osmótico

## Slide 13: VARIABLE EVALUADAS
PRODUCTO FINAL
Actividad de agua
Humedad
pH
Sólidos Solubles
VARIABLES CUANTITATIVAS

## Slide 14
Mejores Tratamientos
Azúcares Totales
Carbohidratos Totales
Fibra Total
Calcio
Potasio
Cenizas
Vitamina C
VARIABLES CUANTITATIVAS

## Slide 15: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
MEJORES TRATAMIENTOS
Recuento de mohos.
Recuento de levaduras

## Slide 16
VARIABLES CUALITATIVAS
PRODUCTO TERMINADO
Color
Aroma
Sabor
Textura
Aceptabilidad
ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO

## Slide 17
RESULTADOS Y DISCUSIONES
PROCESO DE OSMODESHIDRATACIÓN
Chart: PÉRDIDA DE ACTIVIDAD DE AGUA (Aw)
| 0 | 2 | 4 | 6
0% CaCl2 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95
2.5% CaCl2 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.94
5% CaCl2 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.93
Tiempo (h) | Concentración de CaCl2 0% |  |  | Concentración de CaCl2 2,5% |  |  |  | Concentración de CaCl2 5% | 
 | Aw | Humedad B.H. KgH2O/Kg producto | Humedad B.S. KgH2O/Kg Ss | Aw | Humedad B.H. KgH2O/Kg producto | Humedad B.S. KgH2O/KgSs | Aw | Humedad B.H. KgH2O/Kg producto | Humedad B.S. KgH2O/Kg Ss
0 | 0,97 | 0,846 | 5,485 | 0,97 | 0,846 | 5,485 | 0,97 | 0,846 | 5,485
2 | 0,96 | 0,659 | 1,935 | 0,95 | 0,580 | 1,379 | 0,95 | 0,521 | 1,088
4 | 0,95 | 0,578 | 1,370 | 0,94 | 0,479 | 0,919 | 0,93 | 0,450 | 0,819
6 | 0,95 | 0,545 | 1,198 | 0,94 | 0,430 | 0.753 | 0,93 | 0,375 | 0,600
Chart: PÉRDIDA DE HUMEDAD
| 0 | 2 | 4 | 6
0% CaCl2 | 0.8458 | 0.6593 | 0.57805 | 0.545
2.5% CaCl2 | 0.8458 | 0.5796 | 0.4789 | 0.4296
5% CaCl2 | 0.8458 | 0.5211 | 0.4502 | 0.3751

## Slide 18
ISOTERMAS DE DESORCIÓN
Chart: Isoterma de Desorción 0% CaCl2
| 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95
0% CaCl2 | 5.4851 | 1.9351 | 1.3699 | 1.1978
Chart: Isoterma de Desorción 2.5% CaCl2
| 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.94
2.5% CaCl2 | 5.4851 | 1.3787 | 0.91902 | 0.75316
Chart: Isoterma de Desorción 5% CaCl2
| 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.93
5% CaCl2 | 5.4851 | 1.0881 | 0.81884 | 0.60026

## Slide 19
Soluciones osmodeshidratadoras: | Actividad de agua | Presión osmótica
Solución osmótica sacarosa y CaCl2 al 0% | Aw = 0,8953 | 74263.87 Pa
Solución osmótica sacarosa y CaCl2 al 2,5% | Aw= 0,8928 | 76145.67 Pa
Solución osmótica sacarosa y CaCl2 al 5% | Aw= 0,8902 | 78161.88 Pa.
    ACTIVIDAD DE AGUA Y PRESIÓN OSMÓTICA EN SOLUCIONES OSMODESHIDRATADORAS.

## Slide 20: SÓLIDOS SOLUBLES °BRIX
Chart: °Brix
°Brix | 84.72 | 84.47 | 86.36 | 79.3033 | 76.8933 | 77.37 | 76.5967 | 78.9267 | 85.5167 | 72.57 | 83.7267 | 81.21
T3, T9 y T1

## Slide 21: ph
Chart: pH
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
pH | 4.3867 | 4.3933 | 3.67 | 3.54 | 3.61 | 3.5567 | 3.5567 | 3.5533 | 4.42 | 3.5933 | 4.0067 | 4.2533
FAO determina que disminuir el pH debajo de 4,2

## Slide 22: humedad
Chart: Humedad
Humedad | 6.7633 | 5.3533 | 5.02 | 6.1667 | 5.0433 | 6.1467 | 6.04 | 5.8 | 5.6367 | 5.59 | 5.9933 | 6.02
NORMA NTE INEN 2996

## Slide 23: ACTIVIDAD DE AGUA (Aw)
la FAO determina Aw, este deberia disminuirse a 0,60
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
Aw | 0.70933 | 0.708 | 0.632 | 0.64033 | 0.63 | 0.637 | 0.62767 | 0.54333 | 0.669 | 0.62767 | 0.53333 | 0.52333

## Slide 24: CINÉTICA DE SECADO

## Slide 25
CINÉTICA DE SECADO - TRATAMIENTO T8 (A2B2C2)
Chart: Tratamiento 8
| 1.1583333333333334 | 0.94444444444444453 | 0.70555555555555549 | 0.51666666666666661 | 0.34722222222222232 | 0.22777777777777786 | 0.13611111111111115 | 8.055555555555563E-2 | 4.722222222222227E-2 | 1.6666666666666684E-2 | 5.777777777777781E-3
 | 0.58183 | 0.32451 | 0.36507 | 0.26937 | 0.18254 | 0.15211 | 0.017239 | 0.024135 | 0.013792 | 0.004 | 0.0037237
Xo= | 1,222 kgH2O/kgss
Xc= | 1,158 kgH2O/kgss
Wc= | 0,582 kgH2O/m2.
Xf= | 0,017 kgH2O/kgss
Wf= | 0,004 kgH2O/m2
X*= | 0,006 kgH2O/kgss.
Chart: Tratamiento 8
| 0 | 0.16 | 0.33 | 0.5 | 0.66 | 0.83 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5
 | 1.222 | 1.1583 | 0.94444 | 0.70556 | 0.51667 | 0.34722 | 0.22778 | 0.13611 | 0.080556 | 0.047222 | 0.016667 | 0.0057778
Texp: 3,5 h Tp: 3,54 h Tt:3,54 h

## Slide 26
MECANISMO DE DIFUSIÓN –TRATAMIENTO T8 (A2B2C2)
Chart: Mecanismo de eliminación de humedad
| 0 | 0.16 | 0.33 | 0.5 | 0.66 | 0.83 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
 | 0.94457 | 0.68428 | 0.53003 | 0.3565 | 0.236 | 0.14923 | 0.07693 | 0.052829 | 0.019088 | 0.003 | 0.003

## Slide 27
ANÁLISIS SENSORIAL

## Slide 28
VARIABLES CUALITATIVAS
COLOR
Chart: Tratamientos
COLOR | 8 | 6.4167 | 6.7083 | 5.625 | 4.875 | 5 | 6.25 | 6.3333 | 9.2083 | 5.3333 | 8.3333 | 5.9167
Chart: Tratamientos
Olor | 6.1667 | 6.25 | 6.625 | 6.7917 | 5.625 | 5.8333 | 6.5417 | 7.125 | 6.625 | 7.6667 | 5.875 | 6.875
AROMA
T10 , T8 y T12.
T9 , T11 y T1.

## Slide 29
SABOR
Chart: Tratamiento
SABOR | 8.6667 | 6.5833 | 7.5 | 6.5 | 7.625 | 6.7083 | 5.4583 | 7.25 | 6.3333 | 5.1667 | 5.5417 | 5.25
Chart: Tratamientos
TEXTURA | 4.375 | 4.9583 | 6 | 5.5 | 6.1667 | 5.875 | 7.625 | 7.5417 | 6.5417 | 5.875 | 8.3333 | 9.2083
TEXTURA
T12 T11, T7 y T8.
T1, T5, T3 y T8.

## Slide 30
ACEPTABILIDAD
Chart: Tratamientos
ACEPTABILIDAD | 7.6667 | 6.25 | 6.75 | 7.5 | 8.25 | 5.875 | 4.7917 | 7.3333 | 6.1667 | 6.7083 | 4.9583 | 5.75
T5, T1, T4 y T8.

## Slide 31
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
PARÁMETRO ANALIZADO | UNIDAD | RESULTADO |  |  | MÉTODO DE ENSAYO
 |  | T8 | T11 | T12 | 
Recuento de mohos | UFM/g | <10 | <10 | 10 | AOAC 997.02
Recuento de levaduras | UFL/g | <10 | <10 | <10 | AOAC 997.02
NORMA NTE INEN 2996

## Slide 32
BALANCE
DE
MATERIALES

## Slide 33
CONCLUSIONES
Los tratamientos con mayor concentración de cloruro de calcio al 2,5% y 5% presentaron una mayor disminución del contenido de actividad de agua, debido a que estas concentraciones aumentaron la cinética del proceso de osmodeshidratación en las hojuelas de melocotón, permitiendo la disminución de humedad libre de la fruta de hasta un 47% en base húmeda..
El efecto de la aplicación del cloruro de calcio a concentraciones de 2.5% y 5%, permitió que la presencia de pectatos en las hojuelas de melocotón generen una ionización en el proceso osmótico, lo cual aumentó la presión osmótica dando paso a una mayor difusión de agua y solutos durante el periodo de 6 horas.

## Slide 34
La temperatura de 60°C y la velocidad de aire de 4 m/s permitieron reducir tiempos de secado en las hojuelas de melocotón con pretratamiento osmótico llegando hasta 3 horas, a diferencia del uso de secado convencional (6 horas, 30 minutos). Adicionalmente, se evidencio que el período de velocidad decreciente del proceso de secado se encuentra controlado principalmente por el mecanismo de difusión interna del líquido.
De acuerdo al análisis fisicoquímico y organoléptico realizado se determinó que los tratamientos con concentraciones de 2.5% y 5% de Cl2Ca, una mayor temperatura y mayor velocidad de aire presentaron mejores resultados, ya que a estas concentraciones permiten que los pectatos reduzcan la solubilidad de sustancias pépticas, y se produzca una mayor estabilidad en las paredes celulares de la fruta durante el proceso de secado; obteniendo una mayor firmeza y aceptabilidad de acuerdo a las variables evaluadas por parte del panel degustador. De igual manera, presentó un menor recuento de mohos y levaduras como lo indicó el análisis microbiológico.

## Slide 35
De acuerdo a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis alternativa, ya que las concentraciones de cloruro de calcio en la solución osmótica, temperatura y la velocidad de aire en el secado, mejoran la calidad fisicoquímica y organoléptica de las hojuelas de melocotón osmodeshidratadas.

## Slide 36
RECOMENDACIONES
Realizar el análisis sobre las isotermas de desorción incluyendo otras temperaturas en el proceso de ósmosis y utilizar de igual manera, diversas sales osmodeshidratadoras, ya que permitirán conocer variantes en la calidad del producto final de acuerdo al contenido de agua.
Realizar investigaciones de procesos combinados de ósmosis y secado utilizando otro estado de madurez de la fruta de melocotón.
Utilizar concentraciones de cloruro de calcio no mayores al 5% en el proceso osmótico con el fin de que el producto tenga aceptabilidad por parte del consumidor.
Investigar sobre posibles usos del jarabe osmodeshidratante resultante del proceso de ósmosis, como un subproducto para introducirlo a la industria de bebidas o jarabes para mermeladas.

## Slide 37
GRACIAS POR SU ATENCIÓN…!!!