## Slide 1
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES
CARRERA DE AGROINDUSTRIAS
“DISEÑO DE UNA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE CERA PROVENIENTE DE LA CACHAZA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA DE LA ZONA I”
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO AGROINDUSTRIAL
AUTOR: SEBASTIÁN ANDRÉS POZO POZO
2017

## Slide 2
Problema
La cachaza no ha tenido un aprovechamiento a nivel agroindustrial como materia prima.
Justificación
La cachaza contiene de 2 a 3% de cera cruda
Afecta las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo en el caso de ser aplicada directamente sobre el suelo como abono
puede ser utilizada como recubrimiento de frutas, verduras y algunos quesos, y además puede ser usada para la producción de solventes, emulsiones, cosméticos y otros.

## Slide 3
Objetivo General
Diseñar una planta extractora de cera proveniente de la cachaza de la industria azucarera de la zona 1

## Slide 4: Objetivos Específicos
Determinar la oferta y demanda de la cera de caña de azúcar para el estudio de mercado.
Diseñar el proceso de producción de cera de caña de azúcar y desarrollar el balance de materia.
Dimensionar los equipos a emplear y realizar un balance de energía.
Diseñar el Layout y edificación de la planta extractora de cera.
Establecer un plan de manejo de residuos producidos en la extracción de cera de la cachaza.
Realizar el análisis económico financiero de la planta.

## Slide 5: METODOLOGÍA
Estudio de oferta y demanda
Diseño de los procesos productivos
Balances de materia y energía
Capacidades de maquinaria, equipos y sistemas auxiliares
Diseño de LayOut e infraestructura.
Costos de implementación de la planta.

## Slide 6: Industrias Ecuatorianas que usan la cera carnauba.
INDUSTRIAS | USOS |  |  |  | 
 | Ceras para pisos | Cosméticos | Betunes | Abrillantadores de autos | Agente Abrillantador Alimentos
 | Synteco | SABIJER'S | Zeus | Qualco | Confiteca
 | DIMSA |  | DISMA | LabFarmaWeir | Bonanza Fruit Company S.A.
 | DIMABRU |  |  | VISTONY | FERRERO
 | Estrella |  |  |  | Universal Sweet Industries S.A.
 | Intradevco |  |  |  | DUREXPORTA

## Slide 7
CERA DE CARNAUBA | 
Año | Toneladas
2005 | 28,25
2006 | 57,21
2007 | 50,76
2008 | 64,51
2009 | 62,55
2010 | 59,00
2011 | 39,34
2012 | 49,05
2013 | 34,09
2014 | 54,13
2015 | 538,37
500,05 Tn VISTONY y DUREXPORTA
Promedio anual de 94,29 toneladas.

## Slide 8
Secado
Extracción con Heptano
Filtrado
Recuperación del solvente
Recepción de Materia Prima
Cera de Caña de azúcar
Heptano
380gr
Agua 23,6 gr
Cachaza sin cera 49,3 gr
Cachaza sin cera 1,1 gr
Heptano 38 gr
Heptano
342 gr
Cachaza 76 gr
Rendimiento = (2gr/76gr)*100% = 2,63%
Cera 2 gr
Operación | Equipo Empleado | Condiciones
Secado | Estufa | Secar hasta peso constante
Extracción | Soxhlet | Relación cachaza-solvente 1:5 Cinco recirculaciones Temperatura de 90-95°C
Filtrado | Papel filtro | 
Recuperación del solvente | Equipo de destilación simple | Temperatura de 68-78°C

## Slide 9
Secado
Extracción con Heptano
Filtrado
Recuperación del solvente
Recepción de Materia Prima
Heptano
1725 Kg
155,25 kg
324,35 Kg Residuos
172,5 Kg Heptano
7,25kg residuos
500 kg
Cera 13,15 kg
Cera de Caña de azúcar
1552,5 Kg Heptano recuperado
344,75 kg
20,40 kg
Balance de Materia a nivel Industrial

## Slide 10: Balance de energía
Equipo | KWh | Lb de vapor por hora | HP
Secador | 1994,24 | 7018,19 | 2674,26
Evaporador | 278.49 | 1011,74 | 373,46
Intercambiador de calor | 74,90 | 263,59 | 100,44
Total | 2356.63 | 8293,52 | 3148,16
Caldero | 559.91 |  | 
Equipo | HP | KWh
Banda transportadora | 4,50 | 3,36
Bombas centrifugas | 7,60 | 5,67
Bomba de vacío | 6,97 | 5,20
Motor Secador | 14 | 10,43
Total | 33,07 | 24,66
CONSUMO DE
VAPOR
CONSUMO DE
ELECTRICIDAD
TOTAL
23 601.60 KW/DIA

## Slide 11: Propiedades Psicométricas
PROPIEDADES | DATOS
Altura | 1500msn
Temperatura bulbo seco | 22°C
Temperatura bulbo húmedo | 19.6°C
Humedad Relativa | 80%
Entalpia | 55.64KJ/kg
Presión atmosférica | 84707.7 Pa

## Slide 12
Secador Rotatorio
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Longitud | 7,5 m
Diámetro | 3,5 m
Aspas por círculo | 11
Inclinación de aspas | 45°
Espacio entre aspas | 0.60 m
Numero de círculos | 5
Espacio entre aspas | 0,60 m
Flujo de Calor transferido | 1994,24 KW
Flujo másico cachaza | 8.33kg/min
Tiempo de secado | 60 min
Temperatura inicial solido | 30°C
Temperatura final solido | 50°C
Temperatura inicial aire | 120°C
Temperatura inicial aire | 65°C
Flujo másico de aire | 12351 kg /h
Humedad en base húmeda final del producto | 1%

## Slide 13
Calentador de aire del secador rotatorio
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Área de transferencia | 1.23
Numero de tubos | 12
Diámetro de tubos | 0,038 m
Flujo másico del aire a la entrada | 12350,99 kg/h
Flujo másico del aire a la salida | 12476,67 kg/h
Flujo de Calor transferido | 1994,24 KW
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Área de transferencia | 
Numero de tubos | 12
Diámetro de tubos | 0,038 m
Flujo másico del aire a la entrada | 12350,99 kg/h
Flujo másico del aire a la salida | 12476,67 kg/h
Flujo de Calor transferido | 1994,24 KW

## Slide 14: Extractor
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Numero de Extractores | 2
Volumen | 3,78
Diámetro | 1,5 m
Altura | 2,14 m
Flujo másico cachaza | 344.75 kg/h
Flujo másico solvente | 1725 kg/h
Temperatura entrada solido | 50°C
Temperatura entrada solvente | 96°C
Flujo de solución a la salida | 192.90 kg/h
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Numero de Extractores | 2
Volumen | 
Diámetro | 1,5 m
Altura | 2,14 m
Flujo másico cachaza | 344.75 kg/h
Flujo másico solvente | 1725 kg/h
Temperatura entrada solido | 50°C
Temperatura entrada solvente | 96°C
Flujo de solución a la salida | 192.90 kg/h

## Slide 15: Evaporador
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Volumen | 55,39
Diámetro del evaporador | 3,50 m
Altura del evaporador | 5,75 m
Área de transferencia | 36,37
Numero de tubos | 16
Diámetro externo de tubos | 0,06 m
Diámetro interno de tubos | 0.052m
Diámetro de coraza | 2,02 m
Longitud de coraza | 5 m
Temperatura de entrada de la solución | 62°C
Temperatura de salida de la solución | 81°C
Flujo másico de entrada de la solución | 371.3 Kg/h
Presión | 1.4 atm
Flujo de Calor | 278.49 KW
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Volumen | 
Diámetro del evaporador | 3,50 m
Altura del evaporador | 5,75 m
Área de transferencia | 
Numero de tubos | 16
Diámetro externo de tubos | 0,06 m
Diámetro interno de tubos | 0.052m
Diámetro de coraza | 2,02 m
Longitud de coraza | 5 m
Temperatura de entrada de la solución | 62°C
Temperatura de salida de la solución | 81°C
Flujo másico de entrada de la solución | 371.3 Kg/h
Presión | 1.4 atm
Flujo de Calor | 278.49 KW

## Slide 16: Condensador
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Área de transferencia | 2.68
Numero de tubos | 14
Diámetro de tubos | 0,038 m
Diámetro de carcaza | 0,25 m
Longitud de carcaza | 1.5 m
Flujo de Calor Transferido | 81.52 KW
Flujo másico de refrigerante | 2436.02 Kg/h
Flujo másico de solvente | 1565.65 Kg/h
Temperatura de entrada solvente | 81°C
Temperatura de salida solvente | 35°C
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Área de transferencia | 
Numero de tubos | 14
Diámetro de tubos | 0,038 m
Diámetro de carcaza | 0,25 m
Longitud de carcaza | 1.5 m
Flujo de Calor Transferido | 81.52 KW
Flujo másico de refrigerante | 2436.02 Kg/h
Flujo másico de solvente | 1565.65 Kg/h
Temperatura de entrada solvente | 81°C
Temperatura de salida solvente | 35°C

## Slide 17: Intercambiador de calor de tubo y carcaza
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Área de transferencia | 3.86
Numero de tubos | 16
Diámetro de tubos | 0,038 m
Diámetro de coraza | 0,25 m
Longitud de coraza | 2 m
Calor Transferido | 74.90 KW
Presión | 1,4 atm
Temperatura de entrada solvente | 25°C
Temperatura de salida solvente | 96°C
Temperatura de entrada vapor | 150°C
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Área de transferencia | 
Numero de tubos | 16
Diámetro de tubos | 0,038 m
Diámetro de coraza | 0,25 m
Longitud de coraza | 2 m
Calor Transferido | 74.90 KW
Presión | 1,4 atm
Temperatura de entrada solvente | 25°C
Temperatura de salida solvente | 96°C
Temperatura de entrada vapor | 150°C

## Slide 18: Tanque de almacenamiento
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Volumen requerido | 64,46
Volumen máximo | 80,57
Diámetro del tanque | 5 m
Altura del tanque | 5,10 m
CARACTERÍSTICAS | MEDIDAS
Volumen requerido | 
Volumen máximo | 
Diámetro del tanque | 5 m
Altura del tanque | 5,10 m

## Slide 19: Caldero
CARACTERÍSTICAS | 
Fluido | Vapor saturado
Tipo | Generador de vapor pirotubular, horizontal
Producción | De 175 a 4.200 kg/h
Temperatura máxima | Hasta 204 ºC
Combustible | Gas, gasóleo (diésel)
Consumo combustible | 14.79 gal/h
Caudal masico de agua | 3761.87 kg/h
Potencia | 559.91 KWh

## Slide 20: Distribución de Áreas
ÁREAS DE PRODUCCION | DESTINADOS
Área de recepción de materia prima | 36.4
Área de Secado | 66.96
Área de Extracción y Filtrado | 14.9
Área de evaporación | 34.74
Área de almacenamiento y empacado | 28.2
ÁREAS DE PRODUCCION | 
Área de recepción de materia prima | 
Área de Secado | 
Área de Extracción y Filtrado | 
Área de evaporación | 
Área de almacenamiento y empacado | 
SLP

## Slide 21: Resumen de inversiones
RESUMEN DE INVERSIONES | PORCENTAJE | VALOR (DÓLARES)
Inversiones Fijas | 97,86 | 796.713,58
Inversiones Variables | 2,14 | 17.424,98
Total inversiones | 100 | 814.138,56

## Slide 22: Criterios de evaluación
CRITERIO | VALOR
Tasa de descuento | 8.37%
VAN | $ 311.985,66
TIR | 15%

## Slide 23: Conclusiones
Los resultados del análisis de mercado de cera de caña de azúcar en el Ecuador determinan que no existe oferta o demanda en el país, en este trabajo se ha tomado en cuenta a la cera de carnauba como referente, debido a que tiene propiedades similares a la cera de caña de azúcar y es usada por las industrias de nuestro país la cual es importada en su totalidad proveniente de Brasil, Chile, Perú, Colombia, Alemania, Italia y Estados Unidos.

## Slide 24: Conclusiones
Se realizó el diseño del proceso productivo a partir de experimentación en laboratorio y también de acuerdo a fuentes bibliográficas consultadas, y en base al balance de materia realizado se obtiene un rendimiento del proceso del 2.63%, una producción de desechos del 64.87% y una pérdida de solvente en cada extracción del 10%.

## Slide 25: Conclusiones
En el presente trabajo se dimensionó los equipos y maquinaria que son necesarios en la producción determinando una capacidad máxima de producción 460.25 Kg de cera de caña de azúcar por semana, de igual manera se realizó el balance de energía para cada uno de los equipos que requieren un total de 23 601.60 KW/día.

## Slide 26: Conclusiones
Después de diseñar el layout y las edificaciones de la planta extractora de cera se concluye que la línea de producción tiene forma de “L” y el diseño de las edificaciones se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas necesarias para cada área de producción.

## Slide 27: Conclusiones
Se estableció el plan de manejo de residuos de acuerdo a lo que dicta la Norma INEN 2266 de manejo de materiales peligrosos del Ecuador para salvaguardar la seguridad del medio ambiente y personal que trabaja en la planta.

## Slide 28: Conclusiones
El estudio financiero revela que la inversión del proyecto es factible, debido a los valores positivos de la Taza Interna de Retorno es del 15%, y Valor Actual Neto de más de 311.985,66 dólares, estos indicadores demuestran la factibilidad del proyecto.

## Slide 29: Recomendaciones
Aplicar un análisis de demanda a países que importan cera de carnauba, con mira a la exportación de este producto, debido a su amplia gama de aplicaciones en las diferentes industrias.

## Slide 30: Recomendaciones
Es necesario realizar un estudio para mejorar la producción de cera mediante otros procesos de extracción que no necesiten de solventes para la producción de cera y que sean amigables con el medio ambiente, que permitan la reutilización de los residuos generados.

## Slide 31: Recomendaciones
Se recomienda realizar un programa de capacitación y seguridad en el uso de la maquinaria y equipos con los que se va a trabajar en la planta extractora de cera al ejecutar el proyecto, para prevenir riesgos y accidentes laborales.

## Slide 32: Recomendaciones
Realizar un estudio de los posibles usos de los residuos generados en la extracción de cera de caña de azúcar, debido a la gran cantidad que se genera en el proceso.

## Slide 33
GRACIAS